## Slide 1: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
Ing. Ramiro Iván Vega Espinosa

## Slide 2: Antecedentes
Surge desde miles de años atrás.
Los romanos lograron:
  Servicio médico público.
  Baños públicos y sistema de alcantarillado.
  Reglamentación y supervisión de estos.
  Creación de respiradores contra polvos
Desde antes habían trabajos considerados peligrosos (minas, fundición del latón y hierro)

## Slide 3
En 1802 Ley acerca de la salud y moral de los aprendices.
Inglaterra 1833 Ley de Fábricas. Es considerada como uno de los principios de la legislación industrial moderna.
EEUU 1877 primera Ley sobre seguridad en Massachusetts (guardas y protectores)
México 1917 se incluye en el artículo 123 el derecho a la salud.

## Slide 4
Henry Heinrich agente de seguros y su preocupación por las altas primas concluye:
  Por cada accidente de lesión grave, había 9 con lesión incapacitante, 30 lesión leve y 100 sin lesión, pero pérdida para la empresa.
  Relación entre costo directo e indirecto de los accidentes era de 1 a 4
Los costos que las empresas tenían eran:
  Sueldos de suplentes, gastos por reparaciones, materiales perdidos, multas y cancelaciones de contratos, bajas en la productividad, horas hombre en la investigación de las causas.

## Slide 5: Definiciones
En México la legislación que regula la nomenclatura está en:
  NOM-105-STPS-1994 SEGURIDAD- TECNOLOGÍA DEL FUEGO, TERMINOLOGÍA.
  NOM-107-STPS-1994 PREVENCIÓN TÉCNICA DE ACCIDENTES EN MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE OPERAN EN LUGAR FIJO. SEGURIDAD MECÁNICA Y TÉRMICA-TERMINOLOGÍA.
Seguridad Industrial.- conjunto de conocimientos, métodos y procedimientos que tienen por objetivo identificar, evaluar, eliminar o controlar riesgos generados `por la actividad laboral.

## Slide 6: Definiciones...
Riesgos de trabajo.- “son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo” (LFT TIT IX art. 473). Ampliada: es toda aquella situación, instalación, sustancia, manifestación de energía o alguna combinación de las mismas, que tuviere el potencial para generar un accidente o producir una lesión o enfermedad profesional.
Accidente.- “es toda lesión orgánica o perturbación funcional, imediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste” . Ampliada: es todo suceso de trabajo imprevisto en secuencia, lugar o tiempo, que produzca o no lesiones o daños en las personas o equipos e instalaciones al servicio de una empresa dada.

## Slide 7: Definiciones...
Incidente.- Todo suceso imprevisto que no produce daños ni lesiones, pero que perturba la continuidad de los procesos.
Equipo de protección personal.- Dispositivos diseñados para proteger dentro de límites y en condiciones adecuadas.
Acto inseguro.- Toda acción individual o colectiva que viola las disposiciones de seguridad.
Condición insegura.- Es toda posición, condición o estado de herramienta, equipo, instalaciones o materiales que represente un riesgo de trabajo.
Método seguro.- Es el que ha sido analizado y diseñado para mantener bajo control los riesgos que su desarrollo implique, mediante técnicas y medidas específicas.

## Slide 8: Definiciones...
Sustancia tóxica.- Es toda sustancia que inhalada, absorbida o ingerida, perturba las funciones normales de un individuo. Pueden producir lesiones permanentes.
Sustancia reactiva.- Es toda sustancia que en contacto con el cuerpo humano produce una tercera sustancia que a su vez ataca las funciones normales del organismo, lesionándolo permanentemente.
Áreas y campos de acción:
  Hogar
  Deportes
  Juegos y diversiones
  Oficinas
  Trabajo industrial

## Slide 9: Disciplinas relacionadas
Ergonomía.- estudia las relaciones de los sistemas hombre – máquina para lograr una adaptación óptima de la máquina y el hombre.
Toxicología.- estudia los efectos que le causan al individuo las diferentes sustancias y materiale utilizados en los procesos de trabajo, con el fin de establecer las características de exposición máxima permisibles y los métodos de control de las mismas.
Medicina industrial.- Investiga y determina los tratamientos y cuidados que se deben aplicar a las personas que han sido afectadas por los riesgos de trabajo, buscando su máxima recuperación.
Ecología.- Estudia las relaciones que rigen el equilibrio de los diferentes elementos de los sistemas vivos del palneta, para identificarlos y determinar la mejor manera de administrarlos con el fin de mantener la integridad del habitat.

## Slide 10: Funciones y actividades del área de seguridad
Las responsabilidades típicas son:
  Analizar cada uno de los procesos operativos de la empresa
  Identificar los posibles riesgos en las operaciones de los procesos.
  Proponer, coordinar y apoyar la aplicación de una metodología para el análisis y contro de los riesgos.
  Establecer, mantener y analizar el control estadístico de riesgos.
  Diseñar la metodología de investigación de accidentes.
  Capacitar y asesorar en la investigación de accidentes.
  Planear, promover y en su caso desarrollar, la capacitación en seguridad e higiene

## Slide 11: Funciones y actividades del área de seguridad...
Son responsabilidad del encargado de seguridad e higiene:
  Análisis, selección, diseño y control de los sistemas contra incendio de la empresa.
  Integración, capacitación y coordinación de las brigadas de emergencia. (contra incendios y primeros auxilios).
  Análisis, selección y control de equipo de protección personal.
  Diseño y difusión de planes y sistemas de emergencia.
  Integración, coordinación y control del plan general de seguridad.

## Slide 12: Estructura orgánica
Si el departamento de seguridad es paralelo a producción, se tienen los siguientes incovenientes:
  La responsabilidad se le deja a quien no tiene autoridad sobre el riesgo.
  Promueve el conflicto de la doble autoridad.
  Duplicidad de funciones.
  Genera conflictos de jerarquía.
  Burocratiza la fluidez de la toma de decisiones.
Si se encuentra como área staff, se tiene:
  La responsabilidad recae en quien opera el riesgo.
  Se evita la doble autoridad.
  Las decisiones se centran en el máximo nivel jerárquico
  Se optimizan los recursos administrativos y de supervisión
  Las decisiones son tomadas por quien ordena su aplicación.

## Slide 13: Retos para el profesional de la seguridad
Desarrollar en los trabajadores el sentido de responsabilidad y de participación.
Demostrar a los empresarios los beneficios que se obtienen con la adecuada aplicación de las técnicas de seguridad e higiene industrial.
Prepararse para el manejo adecuado de los aspectos técnicos y humanos implicados en la problemática típica del desarrollo y aplicación de la higiene y seguridad de las empresas.

## Slide 14: Cap. II Marco legal mexicano e internacional
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio ambiente del trabajo.
Ley del IMSS
116 normas específicas.
  4 almacenamiento y manejo de materiales.
  3 seguridad de locales y edificios.
  9 seguridad de máquinas, herramientas y equipos.
  1 trabajo en minas.
  1 condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas.
  8 tecnología combate contra incendios.
  6 características de EPP
  1 primeros auxilios.
  1 características de reportes de accidentes
  4 señales y avisos
  1 comisiones de seguridad
  1 sustancias químicas (manejo y almacenamiento)
  8 agentes físicos que alteran el ambiente de trabajo.
  68 métodos de muestreo de diferentes prods. Quím.
Acuerdos emanados de convenios internacionales

## Slide 15: Comisiones de seguridad e higiene
Son organismos autónomos cuyo objetivo es fomentar la prevención de riesgos.
Su integración en número es en partes iguales representantes del patrón y de los trabajadores.
Sus funciones básicas son:
  Colaborar con las autoridades del trabajo, las sanitarias y las de seguridad social en la investigación y prevención de las causas de accidentes y enfermedades de trabajo.
  Vigilar el cumplimiento del Reglamento General de Seguridad en el Trabajo y otros reglamentos, instructivos y normas.
  Promover la difusión de las medidas preventivas
  Promover la capacitación de los trabajadores en materia de seguridad e higiene industrial
  Investigar y reportar los riesgos consumados a las autoridades competentes.
Se rigen por la norma NOM-019-STPS-1993

## Slide 16: Riesgo de trabajo
Art. 473 Riesgo de trabajo son los accidentes a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Art. 474 Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, imediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste.
Ambos artículos únicamente consideran situaciones con lesiones, pero debe considerarse también las de daños.
Las causas de los accidentes son elementos y factores, los elementos son causas intrínsecas y son:
  Falta de control en el proceso; elementos de trabajo en la tarea y características personales
Notes: Quedan incluidos los accidentes que se producen en el trayecto de la casa al trabajo y visceversa

## Slide 17
Falta de control en el proceso
  Dirección y administración sin orientación a la seguridad, sistemas de verificación inadecuados, reglas organizacionales antagónicas, sistemas de compras sin verificación, ingeniería de diseño sin enfoque de seguridad.
Elementos de trabajo en la tarea.
  Supervisión inadecuada, mantto. Inadecuado, herramiento yo equipo deficientes, normas de trabajo inadecuadas, operación inadecuada.
Características personales
  Capacidad inadecuada, falta de conocimientos, habilidad o destreza defisientes, fatiga, estrés.
Los factores son causas extrínsecas que pueden contribuir a la pérdida del control del riesgo, se pueden agrupar en:
  Prácticas inseguras
  Condiciones anormales

## Slide 18
Prácticas o actos inseguros.- son el resultado de una acción equivocada por parte del personal; ejemplos:
  Manejo de equipo sin autorización.
  Bloqueo de los dispositivos de seguridad.
  Uso inadecuado del EPP.
  Dar mantto. a equipo en operación o energizado
  Hacer bromas.
  Tirar basura fuera de los botes
Condiciones anormales.- son también conocidad como “condiciones inseguras” y son el resultado de instalaciones mal diseñadas o construidas o de un programa de mantto. Inadecuado; eejmplos:
  Guardas o barreras inadecuadas
  Equipo yo herramienta en mal estado
  Desorden
  Desaseo
  Temperaturas extremas
  Iluminación deficiente
  Instalaciones inadecuadas

## Slide 19: Costos y beneficios de la seguridad
La seguridad tiene gastos y costos, pero también beneficios
Los gastos en seguridad son aquellos que la empresa incurre para reparar fallas de los sistemas de seguridad (accidentes).
Los costos son aquellos utilizados para diseñar, promover, apoyar, establecer y controlar los programas y sistemas de seguridad en una empresa.
Los beneficios no son tan fáciles de evaluar pues un programa de seguridad no nos dice a cuántas personas se les salva de un accidente. Siempre será probabilístico
Notes: El encargado de seguridad debe equilibrar los costos y beneficios
Solamente algunas empresas grandes llevan un control de estos gastos

## Slide 20: Gastos operativos y administrativos
ORIGEN | DESCRIPCIÓN
Mano de obra | Tiempo de la supervisión. Horas extras, Personal de mantto. Tiempo ocioso de terceros por suspensión de la operación
Materiales | Materia prima de reposición, refacciones, insumos perdidos
Maq., y equipo | Daños a maquinaria, equipo e instalaciones. Pérdida de herramientas, accesorios y dispositivos. Reposición de equipos.
Producción | Retrasos en la rpoducción. Pérdida de producto en proceso
Servicios externos | Pagos a contratistas para reparaciones. Renta de equipos especiales
 | Gastos administrativos
Estratégicos | Pérdida de imagen empresarial. Pérdida de moral de los trab., incremento de primas de fianzas. Demérito en relaciones lab.
Finacieros | Retraso en recuperación de efectivo. Incremento en intereses. Incremento en prima de seguros. Pérdida de util.
Comerciales | Cancelación de contratos, multas por incumplimiento, pérdida de capacidad de oferta.
Legales | Honorarios por demandas, pagos de finiquitos. Demandas de terceros
Mano de obra | Entrenamiento de suplentees. Readaptación del accidentado
Gastos médicos | Tiempo de personal de primeros aux. Gatos transportación heridos

## Slide 21: Costos
Rubro | Descripción
Equipo de protección personal | Ropa de trabajo, zapatos, lentres, caretas, respiradores, mascarillas, cascos, guantes, cremas p`rotectoras, etc.
Capacitación | Curso de inducción, cursos de actualización, reentrenamiento, material didáctico (películas, etc.) honorarios instructores externos, materiales de consumo
Campañas | Carteles, volantes, folletos, simulacros
Equipos e instalciones | Equipo contra incendio, alarmas, sistemas automáticos de detección, iluminación de emergencia, equipos de rescate
Exámenes médicos | Exámenes de admisión, exámenes periódicos, honorarios a laboratorios.
Beneficios | 
Rubro | Descripción
Personal | Mejora el clima laboral. Disminuye el estrés laboral, aumentando la eficiencia personal. Se reduce el descontento, menos reclamos laborales. Disminuye la rotación
Social | Aumenta el prestigio en el medio laboral. Se facilita el reclutamiento de personal
Productividad | Menos desperdicio de material, menos demoras, mayor tasa de utilización de recursos. Menor tiempo de entrega
Legal | Se evitan demandas laborales y judiciales, multas y sanciones
Financiero | Reducen primas. Disminuye costo de operación

## Slide 22: Cap III Taxonomía y análisis de riesgos industriales
La seguridad industrial abarca la prevención en todos los procesos donde pudiera haber algún tipo de pérdida o lesión.
El análisis de riesgos utiliza técnicas bajo los enfoques siguientes:
  Protección del personal
  Cumplimiento de leyes y normas oficiales y políticas y reglamentos de la empresa
  Probabilidad técnica
Entre las técnicas y sistemas más comunes se consideran:
  Controles de ingeniería
  Sustitución de materiales
  Cambios en el proceso
  Revisión de métodos de trabjao
  Cambio de herramientas y equipo
  Controles administrativos
  Equipo de protección personal

## Slide 23
Una buena metodología se basa en:
  Anáisis de las caracterísitcas de los riesgos de exposición
  Evaluación de los posibles métodos de control
  Aproximación multidisciplinaria del problema
  Verificación constante y periódica de los riesgos
El control de los riesgos se basa en:
  Criterio de precontacto
  Criterio de punto de contacto
El criterio de precontacto pretende que el riesgo no alcance al trabajador mediante el uso de barreras físicas o metodológicas:
  Sustitución de materiales/procesos por otro de menor riesgo
  Aislamiento de procesos y productos riesgosos
  Rediseño de las guardas y protectores
  Adquisición de equipo menos riesgoso, o
  Ventilación local en maquinaria y equipo
  Guardas restricitivas de bloqueo automático
  Métodos de operación seguros
  Buenas prácticas de orden, limpieza y mantto.

## Slide 24
El control en el punto de contacto debe considerarse como método alterno. Se administra el riesgo y debe utilizarse sólo si no se puede el de precontacto. Cómo?:
  Dotación de EPP
  Capacitación y adiestramiento constantes
Algunos riesgos no se identifican hasta que ocurra algún accidente o incidente, por ello se recomienda un análisis de riegos de alto nivel.
Riesgos ambientales son aquellos que afectan tanto al área como al puesto de trabajo y que son provocados por causas no necesariamente presentes en la tarea, los más comunes son: iluminación, ventilación, ruido, temperatura y humedad, radiaciones, humos, polvos y vapores.

## Slide 25
Iluminación.- factor coadyuvante en la pérdida de control. La iluminación industrial tiene por objetivo brindar niveles de luz suficientes para distinguir los elementos visuales del contenido de la tarea y que eviten la fatiga visual del trabajador.
  La fatiga puede causar disminución o pérdida de las capacidades ópticas y sensoriales de los ojos, propiciando actos inseguros.
Para el diseño de la iluminación, considerar:
  Movimiento circular: se puede producir el efecto estroboscópico.
  Uso de colores: si es un elemento crítico de la tarea se debe preferir la luz solar; en su defecto lámparas de amplio espectro.
  Nivel de detalle: a mayor nivel de detalle de la tarea, mayor nivel de iluminación requerido.
  Reflejos: las superficies reflejantes pueden aumentar el efecto nocivo como los rayos ultravioleta o generar riesgos al deslumbrar al personal.

## Slide 26
Secciones translúcidas en el techo. No más del 10% del total de techo para evitar recalentamiento y tener equilibrio de luz.
Niveles de iluminación recomendados:
NOM-025-STPS-1994
Tipo de trabajo | Nivel de iluminación luxes S.M.I.I. 95%
Carpinterías | 
Trabajo burdo de banco y sierra | 200
Encolado, cepillado, lijado, trabajo de mediana calidad en máquinas y banco | 300
Trabajo fino de máquina y banco, lijado y acabado fino | 600
Fabricación de cajas de cartón | 
Área general de manufactura | 300
Refinerías de azúcar | 
Clasificación | 300
Inspección de color | 1100
Notes: Entre las áreas iluminadas y las oscuras.

## Slide 27
Ventilación.- Mantener en límites permisibles y que eviten la fatiga. NOM-016-STPS-1994. Se pretende:
  Mantener la ventilación necesaria mediante sistemas naturales o artificiales para impedir el daño en la salud a los trabajadores considerando:
    Disponibilidad de oxígeno esté entre 18 y 21% en volumen considerando una presión ambiental entre 522 y 860 mm de Hg.
    Cuando no se pueda obtener la cantidad de aire requerida en el inciso anterior por medio de ventilación natural, se debe suministrar aire mediante ventilación artificial.
Si de genran polvos, humos, gases, vapores o neblinas de sustancias químicas, se dispondrá de un sistema para extraerlo.
Si existe un sistema de extracción de aire debe haber otro para reponerlo limpio.
La emisión de polvos, humos, gases, vapores o nieblas, deberá respetar la legislación en materia de ecología.
Si la presencia de oxígeno es pobre, se recomienda líneas de seguridad para los trabajadores

## Slide 28
Ruido industrial.
El ruido industrial es cualquier sonido indeseable. Nos puede afectar desde dolor de oído hasta la sordera total con pérdida de equilibrio.
El nivel de ruido se mide con sonómetro y se mide en decibeles y la frecuencia en Hz. NOM-011-STPS-1994
El oído humano percibe sonidos entre 20 y 20000 Hz y la máxima intensidad para considerarla segura es de 90 decibeles
Para prevenir el ruido:
  Rediseño de los elemetos mecánicos y de los sistemas de transmisión (bandas por engranes y baleros por bujes)
  confinamiento., aislar las fuentes generadoras y emisoras de ruido
  Usar EPP como último recurso y debe supervisarse, su capacidad protectora es limitada.

## Slide 29
Lesiones al oído
Las lesiones al oído se deben por traumatismo a las diferentes partes:
  Tímpano, huesesillos del oído medio, trompa de Eustaaquio, órgano de Corti.
El ruido llega a estas partes no sólo por el canal auditivo sino también por transmisión de los huesos craneales. Las lesiones típicas se clasifican en:
  Trauma acústico. Diferentes niveles de pérdida parcial permanente de la capacidad auditiva.
  Acufenos: disminución temporal de la audición y ruidos de oídos.
  Sordera: pérdida total de la capcidad auditiva.
  Pérdida de equilibrio.
  A los 200 dB hay destrucción de los órganos de la audición.

## Slide 30
Tiempos máximos permisibles de exposición en función de Nivel Sonoro Continuo Equivalente
Tiempo en horas | NSCE dB
8 | 90
4 | 93
2 | 96
1 | 99
0.5 | 102
0.25 | 105

## Slide 31
Vibraciones
Son movimientos oscilatorios de baja frecuencia. Por lo general son generadas por dispositivos con movimientos circulares o alternantes, continuos y repetitivos.
  De tipo bajo de 1 a 80 Hz (ciclos por segundo) máquinas de baja velocidad.
  De tipo alto de 10 a 200 Hz equipo de alta velocidad
Martillos neumáticos, desbastadoras manuales, masajeadors y rotomartillos son algunos tipos.
Las lesiones se clasifican en :
  Nervios periféricos en manos y dedos: se recupera después de un breve tiempo lejos de la fuente genradora de la vibración.
  Región cervical de la columna vertebral. Por lo general se desarrolla una lesión permanente que puede producir insensibilidad y hasta parálisis parcial de los miembros superiores

## Slide 32
Las medidas de prevención:
  Aislar las fuentes que generen vibraciones
  Programar los tiempos de exposición del trabajador expuesto de acuerdo a las tablas 1 y 2 de la NOM-024-STPS-1993
  Controlar la exposición de los trabajadores: si su salud es afectata, reubicaros donde no haya.
  Afirmar las máquinas independientes de la cimentación general y nivelarlas.
  Ajustar las máquinas e instalar dispositivos antivibratorios
  Cimentar sobre material aislante casos especiales.
  Evitar que las transmisionesse apoyen en paredes colindantes.
  Elaborar y ejecutar programas de mantto. Predictivo y preventivo
  Delimitar las zonas donde exista riesgos de exposición a vibraciones

## Slide 33
Contaminantes de la atmósfea laboral
Se presentan como gases, vapores, humos, polvos, fibras y neblinas.
La gravedad del riesgo depende de a) tiempo de exposición, b) actividad bioquímica del producto y c) la concentración de la sustancia.
Clasificación según su estado físico:
Conta- minante | Definición | Ejemplo
Gases | Se comportan como el aire a presión y temp. ambientes | Monóxido de carbono
Humos | Materia sólida en suspensión en la atmósfera formado por pequeñas partículas producidas por la condensación de metales o por combustión imcompleta | Humos de soldadura de un metal en fusión, de combustión de madera, etc.
Fibras | Material mayor de 5 mm con proporción igual o mayor que 3.1 | Asbestos, fibra de vidrio, etc.
Neblina | Gotas de líquido suspendidas en el aire generadas por la atomización, aspersión, burbujeo de material líquido | Alquitrán de hulla, pinturas en aerosol, insectic.
Polvos | Materia sólida dispersa en el aire producto de la acción mecánica sobre un sólido | Polvos de madera, granos de algodón, etc.
Vapores | Materia de la evaporación de un líquido o sublimación de un sólido | Nafta, aguarrás, alcanfor, etc.

## Slide 34
Clasificación por los efectos de la sustancia química a la salud.
  Grado 0 efectos leves reversibles o sin efectos conocidos
  Grado 1 efectos moderados reversibles
  Grado 2 efectos severos reversibles
  Grado 3 efectos irreversibles
  Grado 4 efectos incapacitantes o fatales
Grado de exposición.
Grado | Categoría | Descripción | Rango
0 | No exp | Sin exposición a la sustancia química | 0.1 CPT>CMA
1 | Exp. baja | Exp. Poco frecuente o baja concentración | 0.1CPT<CMA 0.25CPT
2 | Exp. Moderada | Exp. Frecuente con la sustancia química a bajas concentraciones o poco frec. Altas | 0.25CPT<CMA  0.5CPT
3 | Exp. Alta | Exposición frecuente altas concentraciones | 0.5CPT<CMA  1 CPT
4 | Exp. Muy alta | Exposición frecuente a muy altas concentraciones | 1CPT<CMA
CPT: nivel de concentración promedio ponderada en el tiempo
CMA: concentración medida en el ambiente

## Slide 35
Lesiones típicas
Polvos y fibras.- ulceraciones en las vías respiratorias superiores y neumoconiosis o suberosis, cuando su  es menor de 5 micras. En la piel pueden producir prurito y dermatitis.
Humos.- casi siempre es riesgo químico por la presencia frecuente de sustancias con alto potencial reactivo. Por su tamaño de partícula son un riesgo para las vías respiratorias inferiores pudiendo producir diferentes niveles de bronquitis. dermatitis.
Vapores y gases.- líquidos expuestos a temp. Mayor de su punto de vaporización. Su riesgo es similar al de los humos pudiendo producir también intoxicación.
Neblinas.- por su tamaño limitan su acción a la piel y las mucosas de las personas expuestas. Su grado de riesgo está en función de la naturaleza química de sus componentes pudiendo producir diferentes grados de quemaduras, dermatitis y hasta intoxicación percutánea

## Slide 36
Medidas de protección
Lo primero es controlar las fuentes de generación y emisión, si no es posible, ventilación adecuada controlando los niveles de disolución en la atmósfera de trabajo.
Utilizar mascarillas respiradoras combinadas con ropa de trabajo y cremas protectoras. Si es necesario bañarse después de la jornada.
Para determinar los tiempos de exposición se manejan tres factores de niveles máximos:
  CPT concentración promedio ponderada en el tiempo. Para 8 horas de exposición diarias aquella a la que la mayoría de las personas expuestas no presentan daños a la salud.
  CCT concentración para la exposición a corto tiempo. No debe exceder de 15 min. Hasta 4 veces por jornada y al menos una hora entre exposiciones.
  P concentración pico. Nunca debe pasarse durante la exposición en la jornada.
Dichas concentraciones pueden expresarse en ppm y en mg/m3
  NOM-010-STPS-1993

## Slide 37
Temperatura y humedad
Pueden producir, en exceso, diferentes transtornos que alteran el desempeño metabólico del trabajador. Se consideran:
  Condición térmica elevada.- situación ambiental capaz de transmitir calor hacia el cuerpo humano o restringir este hacia el medio, de tal magnitud que pueda romper el equilibrio térmico del trabajador aumentando su temperatura corporal central.
Regimen de trabajo | Tipo de trabajo |  | 
 | Ligero | Moderado | Pesado
Trabajo continuo exposición 8 horas día | 30 | 26.7 | 25.0
Semana de 48 hrs. 75% exp. 25% recup. C/hora | 30.6 | 28.0 | 25.9
50% exposición 50% recup. En c/hora | 31.4 | 29.4 | 27.9
25% exposición 75% recup. En c/hora | 32.2 | 31.1 | 30.0

## Slide 38
  Condición térmica abatida.- situación ambiental capaz de producir pérdida de calor en el cuerpo debido al frío, rompiendo el equilibrio térmico.
Para evaluar estas condiciones se utiliza el índice de fatiga por calor que es el resultado de dividir la carga térmica (suma de factores del ambiente de trabajo físico) a que se sujeta un trabajador en un ambiente dado, entre la capacidad máxima que este tiene para liberar calor en el mismo ambiente.
Riesgos típicos de estas condiciones
Altas temperaturas.- incrementan el riesgo de fatiga, merma capacidad productiva del trabajador; puede producir deshidratación. Se recomienda disponer de agua en cantidad a temperatura corporal y con cloruros electrolíticos. Es exposiciones altas, proveer al trabajador de ropa aislante y rotarle la tarea para evitar isnolación. Ropa no inflamable.
Bajas temperaturas.- hipotermia que puede producir somnolencia y entumecimiento. Se recomienda usar ropa de abrigo de alta capacidad de aislamiento. Lana es recomendable.

## Slide 39
Humedad
Disminuye las características refrigerantes del aire y en exceso propicia enfermedades infecto-contagiosas de la piel y de las vías respiratorias. Daños en materiales y equipos.
Para controlarla se requiere el empleo de técnicas de control ambiental apoyadas con un programa de mantto.
Personal expuesto a condiciones extremas de humedad debe estar en control médico para controlar padecimientos típicos.
La norma es la NOM-015-STPS-1993
Radiaciones
Las radiaciones conocidas son:
  No ionizantes radiación electromagnética que no es capaz de producir iones, directa o indirectamente a su paso a través de la materia Comprendida entre longitudes de onda de 108 a 10-8 cm del espacio electromagnéetico. Incluye ondas de radio, microondas, radiaciones: láser, máser, infrarroja, visible y ultravioleta.

## Slide 40
Tipos de radiaciones no ionizantes:
  Infrarroja. Longitud de onda de 700-1400 nanómetros. Proceso de fundición de metales, forja y soldadura, tratamientos térmicos, cabinas de horneado de pintura.
  De radio y microondas. Longitud de onda de 108 a 104 cm (105 a 106 nanómetros). Equipos de radio transmisión (radios portátiles, teléfonos celulares). Hornos de microondas.
  Láser.- sistema para producir luz coherente monocromática de igual longitud de onda y de frecuencia. Equipos de microcirugía. Sistemas CD, equipos de foto identificación.
  Ultravioleta. Longitud de onda de 200 a 400 nanómetros. Procesos de soldadura eléctrica, equipos de electroerosionado, máquinas fotocopiadoras, equipos germicidas de luz ultravioleta.
  Radiación visible.- longitud de onda de 380 a 750 nanómetros
Para su análisis se requiere:
  Ancho de banda.- intervalo de longitud de onda para un determinado espectro.
  Irradiancia efectiva.- cantidad de radiación que emite una fuente en un espectro de longitud.
NOM-013-STPS-FP 061293

## Slide 41
Ionizantes.- radiación electromagnética capaz de producir iones, drecta o indirectamente, a su paso a través de la materia. Procesos con amteriales radioactivos y radiaciones ionizantes, rayos X, radioterapia, reactores nucleares, isótopos, tierras raras.
  Rayos  iones de helio con dos cargas positivas y se desprenden con velocidades de hasta 22000 km/h. Son los de mayor capacidad ionizante, con distancia muy corta (7 cm) y su cap. De penetración es mínima. Masa 8000 veces los .
  Rayos  son emitidos en transformaciones de desintegración atómica y su origen es el núcleo de un átomo de material radioactivo. Por lo general va acompañada de rayos  y . Pueden penetrar hasta 2.5 cm el cuerpo humano, quemaduras graves. Su alcance depende del isóyopo emisor hasta 18 m. Se pueden detener con placa de aluminio de 1.3 cm o concreto normal. Al detenerse genera radiación X secun.
  Rayos  son similares a los X, pero su origen es radioactivo. Espectro amplio de long. De onda y energía. Se originan en el núcleo inestable de materiales radioactivos. Blindaje de concreto con valor medio de placa de 10 cm

## Slide 42
  Rayos X se generan en máquinas especiales, pero tambíen en algunos isótopos radioactivos. Sus caracterísiticas dependen del isótopo origen y de los aparatos de rayos X, del material con que está elaborada la placa bombardeada para su generación. Se conocen dos tipos: los duros (long. de onda corta) que pueden penetrar varios cm de acero y los suaves (long. de onda larga) con menor penetración. Las Medidas de protección son:
    Construcciones con blindaje especial
    Ropa con barrera de plomo o aluminio
    Control individual del personal expuesto al riesgo
  Las lesiones abarcan desde quemaduras hasta daños genéticos y la muerte.
  NOM-012-STPS-1993.
Riesgos de operación.- se generan por la naturaleza de la energía involucrada en los procesos desarrollados y se clasifican en:
  Riegos mecánicos. Se generan a partir del movimiento o de la posición relativa de los objetos y las personas; confinamiento y presurización de fluídos. Ejemplos: vehículos en mov. Recipientes sujetos a presión, objetos en niveles superiores, escaleras, rampas, herramientas de corte.
  La operación de maquinaria y equipo es una de las fuentes de riesgos más comunes. Partes en movimiento y superficies a temp. Extremas.

## Slide 43
Protección contra riesgo mecánico
Debe diseñarse en el momento que se definen los procesos operativos. Medidas de seguridad:
  Guardas en todos los elementos en movimiento.
  Avisos informativos sobre existencia de riesgos
  Sistema de control de operación para que el operario utilice ambas manos cuando por poner las manos en un lugar peligroso pueda ocurrir lesión.
  Ropa ajustada de manga corta, sin corbata, sin guantes, cadenas, esclavas, pulseras ni anillos durante la operación de las máquinas,
  Calzado en buenas condiciones con suela antiderrapante (NOM-113-STPS-1993
  Capacitación constante al personal donde se mencionen los riesgos presentes, las posibles consecuencias y los equipos de protección necesarios.
Notes: Ver gráfica en archivo GRAFICAS.PPT

## Slide 44
Temperaturas extremas
  Vallas protectoras
  Guantes de aislamiento en caso de piezas
  Ropa con capacidad de aislamiento. Agua
  Bajas temperaturas, supervisión y ropa adecuadas
Daños y lesiones
  Daños.- rotura de maquinaria, daños estructurales, rituras de líneas de conducción (aire, gases, líquidos, vapor, electricidad), desgaste prematuro, explosión, inundación.
  Lesiones.- excoriaciones, cortadas, quemaduras, traumatismos, fracturas, cuerpos extraños, amputaciones.
Riesgos eléctricos. Consecuencia de generación transmisión, aplicación o control de la energía eléctrica. En el manejo de la electricidad :
  Alta tensión: flujo eléctrico de subestaciones y líneas de conducción de alta capacidad.
  Baja tensión: servicio eléctrico de operación de equipo. Fuente de más del 90% accidentes eléctricos
  Electricidad estática: se genera por la fricción de dos cuerpos y se acumula en uno de ellos.
Control de riesgo basado en precontacto

## Slide 45
Bajo voltaje. El riesgo a ls personas depende de las características del flujo a que esté expuesta. Son 4 unidades básicas:
  El voltaje: capacidad de fluir de un punto a otro se puede comparar con la presión de agua de un tubo.
  El amperaje: cantidad de corriente que puede pasar de una unidad en tiempo dada. El gasto de agua.
  La resistencia (ohmios): medida de oposición que ofrece al paso de la corriente un conductor.
  La potencia (watts): capacidad de trabajo que tiene un flujo eléctrico, equivale a los HP de un motor. Es el resultado de la acción combinada del amperaje y el voltaje.
Se debe considerar que:
  Alto voltaje no significa necesariamente alto amp.
  Se puede tener alto amperaje y bajo voltaje
  Una resistencia alta evita el paso de la corriente
  Un wattaje es el resultado de voltaje x amperaje.
Lo que produce las lesiones en un accidente es la cantidad de corriente que pasa a través de los tejidos.
Puede haber paro cardiaco y respiratorio con una corriente de tan sólo 30 mA durante 1-2 seg.
Notes: La resistencia de la piel baja al estar mojada hasta 45 veces

## Slide 46
Para evitar el riesgo eléctrico:
  Antes de trabajar en cualquier circuito debe cortarse el suministro del mismo y que no se pueda restablecer accidentalmente.
  Se debe instalar una tarjeta en el interruptor cuando se corte el suministro para que sea retirada nada más por la persona cuyo nombre aparece en ella (o el jefe imediato en ausencia)
  Si son dos trabajadores, dos tarjetas. Sólo se energiza el circuito cuando ambos las retiren.
  Se recomienda usar candados además de las tarjetas.
  Se debe contar con tierra física. Evita energía estática.
  Sólo personal calificado debe operar elementos e instalaciones eléctricas.
  Zapatos de protección (dieléctricos) ropa seca y herramientas con aislamiento.
Cortos circuitos: se deben a instalaciones defectuosas y/o a un mal mantto. de las mismas o de los equipos conectados a ellas. Se recomienda la instalción de fusibles de la menor capacidad permisible.

## Slide 47
Alto voltaje: se emplea en la tranmisión de energía en líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones. 13300+ volts
Riesgos: riesgos graves como son:
  Muerte imediata de personas o animales
  Quemadurs de tercer grado en gran extensión
  Explosión de maquinaria o equipo
  Fusión de elementos metálicos e incendio
Protección: capacitación y entrenamiento del personal que maneja el riesgo. Restricción de acceso. Evitar punto de contacto. Dispositivos de protección automática basados en la detección de fugas de energía o fallas en los elementos de transmisión.
Electricidad estática: por ejemplo los rayos. Puede iniciar un incendio en un ambiente de gases o que un trabajador se lesione por sus efectos.
La mejor protección es un sistema de tierra física a todos los equipos e instalaciones.

## Slide 48
Caracterísiticas de las instalaciones
Factores a tomar en cuenta para el diseño:
  Consumo de equipo: determinar el calibre adecuado del conductor de alimentación
  Naturaleza del ambiente de trabajo: tipo de instalación (normal, hermética, contra polvo, o a prueba de explosión)
  Sistema de tierra física: es necesaria en todas las empresas. Una simple fricción es capaz de generar suficiente carga par iniciar un incendio.
  Sistemas de corte de energía: el corte de energía debe localizarse lo más próximo posible a la posición normal del operador del equipo.
  Señal de energizado: dotar de dispositivo visual para indicar que un equipo está energizado o desconectado.
  Indicadores de voltaje: si se utiliza más de un tipo de voltaje, cada toma debe tener un letrero que indique las caracterísiticas de los valores del mismo.

## Slide 49
Riesgos químicos.- se generan en los procesos de prod., aplicación y manejo de sustancias químicas. Es muy común debido a la presencia de productos que incluye usos dométicos como limpiadores y detergentes
Actividades típicas donde se considera fuente principal de riesgo:
  Destilación del petróleo y síntesis de sus derivados
  Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos
  Fabricación de papael
  Elabopración de detergentes y desengrasantes.
  Elaboración de fibras sintéticas
  Industria textil
  Industria gráfica (fotografía e impresión)
Características de acción:
  Por inhalación: en forma de polvos, gases, vapores, humos y neblinas pueden penetrar a los pulmones.
  Por ingestión: en forma de partículas, en el aire o sedimentadas existe el riesgo de ingerirlas al abrir la boca, al fumar, tomar o comer algo.
  Contacto percutáneo: al estar diluídas en algún medio solvente, pueden penetrar por los poros de la piel.

## Slide 50
Riesgos: daño por su capacidad de corrosión, explosión y contaminación. Lesión, quemaduras, intoxicaciones y envenenamiento, axfixia, dermatitis de contacto, neuritis y neuropatías, cáncer y hasta mutagénesis.
Medidas de protección: se deben definir de acuerdo a las características operativas y potenciales de riesgo. A) Sistemas de ventilación para evitar concentración de las sustencias arriba de lo permitido, B) extracción y recolección de estas sustancias y en última instancia EPP como so¨:
  Lentes, goggles y viseras
  Respiradore y mascarillas
  Cremas, ropa, impermeables
  Medidas de higiene y aseo personal.
El personal debe estar informado de la naturaleza de los riesgos a los que está expuesto y sus posibles consecuencias