## Slide 1: Capítulo IV Higiene Industrial
Analizar los factores del ambiente de trabajo para controlar aquellos que pudieran afectar la salud de los trabajadores expuestos a ellos, se apoya en:
  La toxicología
  La ergonomía
  La medicina ocupacional
La higiene industrial abarca desde el control del estado de salud del personal de nuevo ingreso, hasta el control de los servicios e instalaciones como comedor, baños y vestidores
Se debe diseñar un sistema para detectar oportunamente las fallas en el sistema de control, campañas de promoción ágiles y programas de capacitación con información y formas prácticas de aplicación
El rendimiento de cualquier persona guarda una relación directa con su estado de salud.
El control de la salud debe estar en manos de médicos especialistas del trabajo

## Slide 2
Conceptos básicos de toxicología
El trabajador está expuesto a una serie de productos de naturaleza tóxica que pueden alterar su salud y su conducta. Para conocerlos:
  Toxicología industrial.- estudia los materiales que se emplean en los diferentes procesos, para conocer sus efectos toxicológicos y los niveles de exposición máximos permisibles, sus efectos, medidas de prevención y terapéuticas para desarrollar programas integrales para su uso y seguros.
  Toxicología conductual.- comprende la determinación (pruebas psicológicas) del deterioro de la capacidad funcional del sistema nervioso ante agentes neurotóxicos. Su función es proporcionar medios para la detección de los síntomas temprenos o subclínicos.
Riesgos industriales a la salud: se originan por la exposición del trabajador a las sustancias empleadas en los procesos industriales, a las manifestaciones energéticas de los mismos o por los esfuerzos fisiológicos requeridos para el desarrollo de las tareas que integran el trabajo diario.

## Slide 3
Las sustancias químicas pueden causar daño tanto en el punto de contacto, por absorción dentro del cuerpo o ambas. Pueden afectar sus sistemas y órganos alejados del punto de contacto. El fenol absorbido por la piel puede causar daños fatales al sistema nervioso y al hígado.
Las sustancias se encuentran en el trabajo en forma de humos, vapores, polvos o neblinas y sus vías de entrada: sistema digestivo, aparato respiratorio o la piel.
Manifestaciones energéticas más comunes: radiaciones infrarroja y ultravioleta, radiaciones ionizantes, el ruido y las vibraciones y la temperatura.
Los esfuerzos fisiológicos: sudación o transpiración, trabajo muscular y la percepción discriminatoria.
La toxicología ayuda a la seguridad industrial proporcionando información en:
  Nombres técnico y comunes de las sustancias y ,materiales
  Patología que pueden producir; vías de entrada al organismo; concentraciones máximas permisibles, según vía de entrada y uso

## Slide 4
  Pruebas de control para el ambiente de trabajo
  Técnicas de verificación para el cuerpo humano
  Tratamientos para los casos de sobreexposición
  Medios básicos de contro de ambiente contaminado.
En las empresas donde se manejen sustancias tóxicas debe integrarse un expediente por cada una de ellas y debe contener como mínimo:
Poe su actividad, forma de actuar y potencial de riesgo clasificarlos:
  Sustancia peligrosa.- aquella que representa alto riesgo para la salud, por ser corrosiva, irritante, tóxica, radioactiva, inflamable, explosiva, peróxido orgánico, gas comprimido, oxidante, pirofórica, inestable y otra que puede causar daño a la salud.
  Sustancia corrosiva.- es la que causa destrucción visible o alteraciones en el tejido vivo po acción química en el sitio de contacto.
  Sustancia irritante.- es la que no es corrosiva,pero que causa efecto inflamatorio en el tejido vivo
  Sustancia tóxica.- puede causar transtornos estructurales o funcionales que provoquen daños o la muerte si la absorben en cantidades pequeñas los humanos, plantas o animales.

## Slide 5
De acuerdo a las dosis letales orales y dérmicas (DL50) y concentraciones letales(CL50) se clasifican en:
Riesgo | Descripción
Severo | Sustancia química que tiene dosis letal media (DL50) hasta 1 mg/Kg., cuando se administra oralmente a ratas albinas con peso de 200 y 300 g
Serio | Sustancia química que tiene una dosis letal media (DL50) de más de 20 mg/kg y hasta 50 mg/kg de peso corporal cuando se administra oralmente a ratas albinas con peso dde 200 y 300 g
Moderado | Sustancia química que tiene una dosis letal media de más de 50 mg/kg y hasta 500 mg/kg de peso corporal cuando se administra oralmente a ratas albinas con peso de 200 y 300 g
Ligero | Sustancia química que tiene una dosis letal media de más de 1000 mg/kg y hasta 5000 mg/kg de peso corporal al administrarlas por contacto contínuo por 24 horas (o menos si la muerte ocurre en esas 24 horas) con la piel descubierta de conejos albinos de entre 2 y 3 Kg
Mínimo | Sustancia química que tiene una conccentración letal media (CL50) en el aire de más de 200 ppm y no más de 10000 ppm por volumen de gases o vapor, entre 2 y 20 mg/l de niebla humo o polvo cuando se administra por inhalación contínua por una hora ( o menos si la muerte ocurre durante esa hora) a ratas albinas entre 200 y 300 g de peso

## Slide 6
La LD50 es la cantidad de un material, suministrada una sola vez, la cual causa la muerte del 50 % de un grupo de animales de prueba. Las LDC más comunmente empleadas son la dérmica y la oral; si la ruta de exposición es por inhalación, el valor es llamado LC50.
Por el tipo de lesión o daño que pudieran producir se clasifican en 5 grados de riesgo:
  Severo grado 4
  Serio grado 3
  Moderado grado 2
  Ligero grado 1
  Mínimo grado 0

## Slide 7
Productos químicos .- es la fuente más común de riesgo toxicológico, por lo genral se absorben a través de los pulmones y la piel, raras veces por la oral. Lo más común es por inhalación.
Plaguicidas organofosforosos se acumulan en los tejodops grasos y pueden permanecer ahí durante años, después cambian por reacciones metabólicas.
Agentes neurotóxicos. Pueden producir efectos carcinogénicos y mutagénicos. Por lo común los efectos de conducta coinciden con los cambios en los sitemas nervioso central y periférico. Los principales son los solventes industriales, hidrocarburos aromáticos, halogenados y alifáticos y sus mezclas. También los metales pesados: plomo, mercurio y manganeso. Por sus características de acció se clasifican:
  De toxicidad aguda: con exposición baja produce efectos perjudiciales muy rápidamente (en segundos; en minutos)
  De toxicidad crónica: con una exposición determinada requeriría de un largo tiempo para producir lesiones (días, meses).
Si una sustancia no produce efectos crónicos o agudos no se considera riesgo.

## Slide 8
Agentes tóxicos comunes
Plomo: en la indistria minera, la metalúrgica, la producción de pilas y en la industria de la pintura. Por lo común se absorbe por inhalación, sobre todo de vapores de plomo, humos y polvo. El aparato digestivo y la piel pueden ser sitios de acceso. Síntomas: gastrointestinales, fatiga anormal, alteraciones del ánimo. Síntomas neurológicos (dolor de brazos y piernas). Tareas que requieren destreza manual reducen. El nivel de plomo en la sangre nunca debe exceder 70 mg/100 mg.
Monóxido de carbono: hornos de calentamiento, unidades de calefacción central, escapes de motores, las fundiciones y el humo de cigarrillos. Penetra por inhalación. Síntomas subjetivos como el cansancio, falta de energía mental, irritabilidad, falta de concentración.
Solventes: agentes químicos neurotóxicos de uso más común en el trabajo. Se absorben por inhalación y en parte a través de la piel
  Hidrocarburos aromáticos.- tolueno y xileno son los más importantes. Se ha comprobado que el benceno es leucomogénico. Casi ya no se usa

## Slide 9
    Tolueno.- el tolueno se usa en pinturas, lacas, adhesivos. Adelgazadores y líquidos limpiadores. Los pintores y barnizadores están expuestos al tolueno y a sus mezclas.
    Xileno.- se usa principalmente como adelgazador de pintura y barnices y como solventes.
  Hidrocarburos halogenados.- son tambíen neurotóxicos y pueden afectar al hígado y a los riñones. Tienen efectos depresivos, sobre todo en el sistema central:
    Dicloro metano.- se usa como solvente, uno de sus usos es como limpiador de pintura.
    Cloruro de metilo.- se usa como refrigerante, afecta al sistema nervioso central y puede producir ataxia, debilitamiento, mareo, dificultades del habla, transtornos visuales.
    Tricloroetano(metilcloroformo) se usa para desengrasar metales, causa prolongación de los tiempos de reacción, disminución de la capacidad visomotora y alteraciones en las destreza manual.
  Hidrocarburos alifáticos: sirven como componentes de diversas mezclas de solventes, como solventes de petróleo refinado, solventes de caucho, la nafta y el barniz.

## Slide 10
    n-hexano se usa en adhesivos y causa polineuropatía, altas concentraciones producen nauseas, dolor de cabeza e irritación en los ojos y garganta.
    Alcohol mineral.- se usa como adelgazador en la industria de pinturas y barnices y en el lavado en seco. Sus efectos son prolongación de reacción.
    Combustible de jet.- es combustible para turbinas de avión, síntomas agudos encontrados entre los trabajadores expuestos son mareo, dolor de cabeza, nausea y síntomas del tracto respiratorio,
Plaguicidas.: se dividen en insecticidas, rodenticidas, herbicidas, fungicidas y moluscidas. Se usan principalmente en la agricultura y la silvicultura, pero también en los sitemas de cuidado de salud
Identificación y control
Toda sustancia peligrosa debe estar identificada para evitar cualquier riesgo. Debe estar adherida en una etiqueta en los recipientes usados para su almacenamiento y debe registrarse en el expediente técnico.
Debe capacitarse al personal en su manejo y el personal expuesto debe recibir constante observación médica.
Donde sea sistemático el uso de estas sustancias, se deberán instalar baños y vestidores.
Debe haber estricto contro sobre los alimentos y evitar se consuman en los lugares de trabajo

## Slide 11
Medicina ocupacional
Se encarga de conocer y controlar el estado de salud de los trabajadores expuestos a los diferentes factores del ambiente de trabajo. Está enfocada a la prevención de las enfermedades causadas por la exposición a los factores específicos (riesgos de trabajo).
La evaluación del estado de salud de los trabajadores es básico para verificar la efectividad de nuestros sistemas y equipos de control de los riesgos de higiene y seguridad en el trabajo. Los exámenes médicos:
  De admisión.- se usan para a) conocer el estado de salud de los aspirantes a un nuevo trabajo o tarea. b) determinar si su capacidad es compatible con las exigencias psíquicas y físicas del puesto asignado
  Periódicos.- también conocidos como de control, se emplean para verificar las condiciones de salud de los trabajadores expuestos a riesgos de salud específicos de acuerdo a las tareas desarrolladas. Se recomiendan cada tres meses o al menos cada año. Evaluar manifestaciones anormales en las funciones nerviosas, hepáticas, renal, pulmonar, etc.
  Especiales.- se usan para controlar el estado de salud de trabajadores expuestos a riesgos de salud de nivel alto.

## Slide 12
Enfermedades del trabajo
Las adquiere el trabajador por la exposición sistemática a los factores del ambiente de trabajo.
Riesgo presente en toda actividad laboral porque el trabajador tiene que desarrollar actividades y exponerse a condiciones que superan la capacidad normal del organismo humano.
A veces los síntomas no se presentan durante la jornada, sino días, meses y hasta años después.
Como cualquier enfermedad, tienen muchas vías de manifestación y ello hace necesario conocer los factores laborales para poder determinar si algún transtorno es de origen laboral o no.
Generalmente, los primeros síntomas son hemáticos, hepáticos o renales y para ello existen pruebas específicas de evaluación.
Algunas situaciones específicas en las que el riesgo propicie algún padecimiento con patología similar a la de una enfermedad común. Se requiere del apoyo de especialistas. Sustancias carcinógenas por ejem.

## Slide 13
Para que el médico pueda desarrollar su trabajo, requiere del perfil toxicológico de cada sustancia que se maneje en la empresa:
  Irritabilidad.- algunos productos pueden causar irritación si entran en contacto directo con la piel, ojos o tracto respiratorio.
  Sensibilidad al producto.- es el desarrollo a través del tiempo, de una reacción alérgica al producto. Al principio la respuesta es leve, pero a medida que la alergia se desarrolla, la respuesta empeora. Hay dos tipos de sensibilidad ocupacional: cutánea y respiratoria. La primera se manifiesta como hinchazón, enrojecimiento, comezón, dolor y ampollamiento. La segunda puede manifestarse como un ataque asmático severo.
  Carcinigenicidad.- son aquellos que las dependencias nacionales o internacionales del cáncer las denominan así. Algunos materiales son listados como carcinógenos “posibles” ya que la información es limitada.
  Toxicidad reproductiva.- son efectos que pueden afectar el proceso reproductos de machos y/o hembras adultos. Los posibles efectos reproductivos incluyen reducción de la fertilidad y transtornos menstruales

## Slide 14
Teratogenicidad y embriotoxicidad.- un teratógeno es una sustancia que puede causar defectos de nacimiento no hereditarios. Una embriotoxina induce efectos adversos en la progenie es desarrollo, en el primer período del embarazo, entre la concepción y la etapa fetal
Mutagenecidad.- un mutágeno es una sustancia que pued causar cambios en el ADN de las células.
Sinergia toxicológica.- el sinergismo es el efecto de dos agentes químicos combinados, el cual es mayor que el efecto producido por la suma de los dos efectos individuales.

## Slide 15: Control del ambiente de trabajo
Objetivo: mantener las condiciones de la atmósfera laboral dentro límites de tolerancia requeridos por el cuerpo humano, o en su defecto informar sobre las condiciones para que el trabajador no sea expuesto a situaciones que rebasen los límites de tolerancia humana.
Para el control de los factores se puede, en orden jerárquico:
  Sustitución de materiales o procesos por otros de menor riesgo
  Sustitución o rediseño de maquinaria o de procesos que generen ruido, vibraciones o calor.
  Eliminación por extracción en el punto de contacto o general
  Disolución de gases y vapores por ventilación general o local
  Confinamiento o aislamiento de los procesos donde se empleen materiales peligrosos o generen condiciones anormales: temperatura o ruido
  EPP
En el diseño de los sistemas de ventilación deben considerarse conjuntamente los factores de concentración ambiental y temperatura

## Slide 16
Cuando el problema sea de remoción de sustancias (polvos, humos, etc.) se debe aplicar sistemas de punto de contacto ya que el uso de campanas puede ser contraproducentes porque puede permitir que el trabajador quede expuesto a los agentes de riesgo.
La iluminación es también de suma importancia. Muchos accidentes se dan por la deficiente iluminación. Deben ser diseñados por especialistas y tomar en cuenta el factor de mantto.
Se debe considerar, además de la intensidad, la calidad y el tipo de luz, tomando en cuenta tanto las exigencias cromáticas de la tarea como las necesidades fisiológicas del ojo humano.
Para evaluar las variables del ambiente de trabajo se emplean varias técnicas que van desde el uso de termómetros hasta la aplicación de sistemas de medición por absorción atómica

## Slide 17: Capítulo V Control de siniestros
Incendios. El fuego es conocido desde tiempo atrás, al principio estaba relacionado con actividades religiosas y sociales. Ahora es uno de sus principales aliados.
Qué se necesita para el fuego? Un combustible, una fuente de calor y oxígeno.
Teoría básica del fuego: se define como la manifestación combinada de luy¡z y calor, producto de una reacción en cadena entre un agente reductor (combustible) y un oxidante (que cede oxígeno), el aire es lo más común..
El fuego no se acaba sino hasta que no se presenta una de las siguientes:
  Se acaba o consume uno de los dos elementos de la reacción
  Se rompe o irrumpe la reacción en cadena
En el estudio de la prevención de incendios, nos concentramos en la segunda opción.

## Slide 18
Se deben determinar los factores de interacción que inician la reacción:
  Punto de vaporización.- temperatura a la que un combustible comienza a desprender vapores, en el fuego lo que se quema son los vapores, si no hay vapores no hay fuego
  Punto de inflamación.- temperatura mínima de un líquido combustible a la cual se genera la concentración de vapores suficientes para reaccionar con el oxígeno del aire produciendo fuego.
  Equilibrio de la mezcla.- aparte de la existencia de los tres elementos del fuego, se necesita que las condiciones de equilibrio sean las adecuadas para el inicio del fuego.
Principios de la prevención y combate de incendios
Diseñar sistemas y medidas que permitan evitar la conjunción de los factores para iniciar el fuego. Se utilizan una o varias de las siguientes:
  Evitar las fuentes de calor
  Evitar fugas de combustible
  Procurar adecuada ventilación de los almacenes de materiales combustibles

## Slide 19
Si no se puede aplicar ninguna de las opciones anteriores, se procederá, bajo el criterio de restricción del fuego:
  Levantar barreras entre fuentees de calor y líneas de combustible
  Cambiar las líneas de combustible
  Reubicar oeliminar almacenes de materiales combustibles
Principios del combate de incendios
Para enfrentarnos a un incendio debemos primero evaluar la situación y sólo con la certeza de poder apagarlo debemos intervenir, sino, evacuar el área. Si se va a intervenir:
  Antes que nada dar la alarma de acuerdo al procedimiento establecido, nunca comenzar a atacarlo solo.
  Evacuar al personal del área de fuego
  Tomar el extintor más cercano e iniciar el combate
  Si existe Brigada contra incendio, integrarse a ella y seguir instrucciones del jefe de brigada
  Si no conoce o sabe de combate contra incendios, aléjese
  Están prohibidos los héroes, se requiere gente capacitada y entrenada

## Slide 20
Clasificación del fuego. Internacionalmente según su origen:
  Fuego tipo A: combustibles sólidos (madera, papel) que dejan brasa.
  Fuego tipo B: derivados líquidos del petróleo (gasolina, diesel, etc.)
  Fuego tipo C: tienen su origen en un problema eléctrico. Nunca agua
  Fuego tipo D: son fuegos en metales combustibles.
Tipo | Origen o combustible | Principal forma de combate | Precauciones especiales
A | Materiales de origen orgánico que producen brasa: papel, etc | Enfriamiento con agua Agua ligera Espuma mecánica | Enfriar los edificios e instalaciones ubicados a menos de 30 metros
B | Derivados del petróleo que normalmente están en estado líquido oq ue se licuen por la acción del calor | Polvos químicos Neblinas de agua Espumas Neblina de agua ligera | Racionalizar el uso de agua para evitar derrames Enfriar los recipientes Cortar líneas de alimentación de combustible
C | Problemas eléctricos | De acuerdo al material combustible | Cortar alimentación eléctrica Aplicar precauciones
D | Metales combustibles: magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio y potasio | Agente extinguidor especial para cada tipo de material | Personal capacitado Los agentes extinguidores deben estar a la mano

## Slide 21
Extintores: siempre deben existir en toda empresa, independientemente de que exista sistema automático, extintores manuales.
Deben estar marcados así como sus ubicaciones y deben indicar para qué tipo de fuego pueden ser utilizados.
La señalización se hace con un letrero con un símbolo y una flecha señalando dónde está el extintor.
Las marcas se aplican directamente sobre el extintor con calcomanías o pintura al frente del extintor y arriba de la etiqueta del mismo, de un tamaño y forma que puedan leerse a cuando menos 5 m de distancia.
Las señales que indiquen extintores en muros, paredes, columnas, deberán leerse a cuando menos 7.5 m de distancia.
Todos los extintores deben estar numerados
Apegarse a la norma NOM-027-STPS-1994

## Slide 22
El número de extintores contra incendio dependerá de: área de construcción, distribución de los edificios, gravedad del riesgo, posibles clases de incendios, área a cubrir con los extintores.
Las áreas se clasifican como:
  Riesgo bajo.- centros de trabajo donde existen combustibles que producen fuego tipo A y en baja cantidad y su punto de inflamación sea superior a 93 º C. Se consideran también así cuando existen pequeñas cantidades de materiales inflamables que producen fuego tipo B usados en máquinas duplicadoras, imprentas y departamentos de arte.
  Riesgo medio.- donde se fabriquen y/o manejen mercancías, materias primas, etc., cuyo punto de inflamación sea inferior a 93ºC y/o hayan materiales tipo A y B en grandes cantidades. Oficinas, salones de clase, almacenes con alimentos, mercancías, que estén sobre tarimas o plataformas combustibles.
  Riesgo alto.-donde se fabriquen o almacenen cualquier mercancía, materia prima, etc., como:
    Líquidos y gases con punto de inflamación igual o menor de 37.8%; polvos o fibras combustibles en suspensión; materiales pirofóricos; explosivos; materiales que aceleren la reacción química que genere calor o aquellas otras que al combinarse impliquen riesgo de incendio o explosión

## Slide 23
Un extintor que puede ser adecuado para un tipo de incendio, puede ser peligroso para otro. Para seleccionar un extintor por su tamaño:
    Portátiles.- pueden ser transportados y operados por una sola persona (<20 K)
    Móviles.- exceden de 20 K y tienen ruedas. Se necesitan dos personas
    Fijos.- se diseñan para la protección de un riesgo específico.
    Carrotanques.- instalados sobre un vehículo para poder desplazarlos.
Para decidir el equipo de extinción se debe indicar en un inventario:
    Tipo de combustible o fuego probable
    Cantidad de combustible o extensión del riesgo expuesto
    Pasillos de acceso y rutas de escape
    Riesgos en las colindancias
Tipos de extintores
  De agentes secos.- sustancias químicas finamente pulverizadas. El contenido puede variar desde .75 K hasta 560 K. Son dos:
    Tipo BC cuyo contenido principal es el bicarbonato de sodio
    Tipo ABC con polvo basado en fosfato mono amónico

## Slide 24
  La capacidad extinguidora de un equipo dependerá de:
    Habilidad del usuario
    Calidad del material (polvo)
    Cantidad del polvo contenido
    Mantenimiento del equipo
    Uso oportuno
  Extintores de agua
Ambos tipos de extintores pueden ser de presión contenida (llevan una cámara de nitrógeno a presión y cuentan con un manómetro para ver si tienen la carga del gas completa) o de cartucho que tienen su carga a presión atmosférica y para expulsarla se perfora una membrana de un cartucho de gas.
Para los incendios tipo C se tienen los de líquido vaporizante cuyo agente de extinción es líquido y que a la presión atmosférica forma una nube de polvo densa y asfixiante. Otros son los de gas (principalmente bióxido de carbono) muy pesados y de baja capacidad pero no son contaminantes como los anteriores

## Slide 25
Para su instalación los extintores deben estar en lugares fijos cumpliendo con las siguientes indicaciones:
  Portátiles manuales.- colocarse a una distancia no mayor de 15 m uno de otro; altura máxima 1.50 m (hasta la parte más alta del extintor); la temperatura no debe exceder de los 50ºC ni menor de 0ºC
  Móviles.- estar protegidos de la interperie; colocarse en lugares visibles; temperatura < 50ºC y nunca menor de 0ºC
  Fijos.- protegidos de la interperie; los dispositivos a operar deben ser de fácil acceso; señalar el sitio donde estarán ubicados; tener fuente autónoma de suministro de energía; en caso de sistemas automáticos, deben contar con un control manual para iniciar su funcionamiento.
Todo equipo contra incendio debe verificarse.
  Diario.- localización, señalamiento, lectura del manómetro, accesibilidad
  Semanal.- limpieza general, obstrucciones de la boquilla, sello del seguro.
  Mensual.- fluidez de su contenido (agitar), concordancia con tipo y magnitud de riesgo a proteger.
  Anual.- mantenimiento general, cambio de carga, vías de acceso.

## Slide 26
Prevención de incendios
Prevenir es mejor que combatir. Se recomienda lista de verificación. Para esto se necesita: Conocimiento profundo de las posibles causas de siniestro y de la sintomatología de su presencia.
Al diseñar las listas debe considerarse el tíángulo del fuego y usarlo como factor de clasificación:
  Oxígeno
    Fugas de oxígeno
    Fugas de línea de aire
  Combustible
    Acumulación de basura
    Fugas de grasa o aceite
    Fugas de combustible
    Materiales inflamables en empaques, mobiliario o instalaciones
    Basureros y drenajes
    Materiales de alto poder de reacción
    Productos químicos inestables

## Slide 27
  Calor
    Líneas eléctricas sobrecargadas
    Líneas de vapor sin aislar
    Hornos y chimeneas
    Partes sometidas a fricción
    Procesos de soldadura y fusión
Los pasos a seguir para las listas son:
  Identificar y localizar los riesgos
  Clasificar los riesgos según su naturaleza (A, B, C)
  Tipificar los riesgos según su potencialidad y probabilidad
  Establecer los períodos de inspección
  Determinar los puntos y parámetros de verificación
  Zonificar los riesgos de acuerdo a un criterio geeográfico predefinido
  Elaborar las listas por la naturaleza, zona y período de inspección del fuego
  Establecer los métodos de verificación, las respuestas consideradas como “correctas” y probar las listas
  Definir canales de comunicación de los resultados
  Establecer programas de verificaciones y asignar responsabilidad

## Slide 28
Otros siniestros
El encargado de la seguridad de una planta debe considerar la posibilidad de ocurrencia de otros siniestros que pudieran causar daños masivos y cuyo origen no esté en los procesos de la propia planta
  Derrames.- almacenamiento de grandes volúmenes de líquidos o granos y arenas. Si es interno investigar características tóxicas y explosivas. Deben existir diques de contención alrededor de los tanques de almacenamiento. Si es externo cavar zanjas alrededor de la planta; en la parte más alta, establecer un área de seguridad.
  Si los materiales son de riesgo de incendio o explosión, debe contar con sistemas y rutas de evacuación
  Explosión.- es la reacción violenta de sustancias combustibles. Debe contarse con construcciones especiales para el almacenamiento de acuerdo a normas y especificaciones de la Secretaría de defensa nacional.
  Fenómenos naturales.- huracanes, terremotos, inundaciones por desbordamiento de ríos, deslaves y deslizamientos, explosiones volcánicas

## Slide 29
Brigadas de emergencia
Son grupos de personas entrenadas para situaciones específicas de emergencia y cada personas debe reunir los siguientes requisitos:
  Saber leer y escribircon nivel mínimo de secundaria
  Tener la voluntad y el deseo de pertenecer a la brigada
  Tomar los cursos de capacitación y adiestramiento requeridos
  Participar en las prácticas y simulacros
  Cumplir con las tareas auxiliares establecidas
  Poseer condición física adecuada
  Espíritu de servicio
  Gozar de simpatía entre sus compañeros
  Perfil de líder con capacidad de autoridad
Cada brigada debe tener un programa de prácticas y simulacros para garantizar su adecuado comportamiento y coordinación.
Se recomienda sea rotativa

## Slide 30
Simulacros
Debe existir un programa establecido de simulacros que permitan ejercitar a las brigadas y verificar la comprensión y efectividad de los procedimientos diseñados.
Se recomienda que, de ser posible, algunos simulacros se realicen sin el previo conocimiento del personal (nivel gerencia y personal en coordinación con los servicios públicos de emergencia sí deben tener conocimiento)
El programa de simulacros debe ser independiente de los programas de capacitación de cada una de las brigadas y deben servir para calificar a cada una de ellas.
Se debe recalcar que en los simulacros se debe evitar cualquier situación que pudiere ocasionar daños o lesiones por pánico, imprudencia o desconocimiento. Todo el personal debe conocer los procedimientos a seguir

## Slide 31
Tipos de brigadas
Brigadas contra incendio.- además de su obvia tarea deben ayudar en:
  Verificar el buen estado de los equipos y sistemas contra incendio
  Adiestrar al personal en el uso y manejo de extintores portátiles
  Verificar y mantener los equipos de bomberos y sus herramientas auxiliares
Brigadas de primeros auxilios.- encargada de atender a los lesionados con las técnicas de primeros auxilios en tanto se les atienda por personal médico o se les transporta a un centro de atención médica.
No debe intentar curar a un lesionado solamente primeros auxilios y puede ayudar en:
  Controlar y verificar los botiquines de primeros auxilios
  Colaborar en el control y desarrollo de campañas de medicina preventiva e higiene
  Participar en los programas de capacitación general de primeros auxilios

## Slide 32
Brigadas de evacuación y rescate.- su función es guíar y ayudar al personal a llegar a un lugar seguro, rescatar y transportar personal que haya quedado atrapado o imposibilitado de moverse solo. Pueden ayudar en:
  Verificar y mantener los equipos de rescate y transporte de lesionados
  Colaborar en el diseño de rutas y métodos de evacuación y rescate
  Divulgar los programas y sistemas de emergencia
  El personal de brigadas debe portar durante su trabajo, distintivos que lo indentifiquen como miembro de determinada brigada y su categoría en la misma
Tanto la gerencia como el personal de brigadas deben de conocer los planes de protección civil establecidos por las autoridades de su localidad, así como los planes federales DN-II y DN-III.
En algunos casos, en algunas situaciones de emergencia, se establece que el control y combate quedaría bajo las órdenes de las Autoridades oficiales.
En algunos casos, para descuentos, las aseguradoras exigen el establecimiento de brigadas y la evidencia de su capacitación y entrenamiento.

## Slide 33: Residuos peligrosos
La mayoría de las empresas son generadoras de residuos considerados peligrosos.
Debe existir un contrato con empresas que se dediquen a la recolección y disposición de estos residuos. Estas, a su vez, deben emitir un comprobante de la recolección y deben estar autorizadas para ello.
Los residuos más comunes son:
  Baterías (acumuladores)
  Estopas
  Residuos de derivados del petróleo
  Sustancias específicas utilizadas en el proceso (níquel, plomo, etc.)
Los residuos deben de alguna manera llegar a un punto final para su destrucción o confinamiento

## Slide 34
La SEMARNAP es un organismo que vigila estrictamente el cumplimiento de la disposición de los residuos peligrosos.
La empresa debe registrarse como planta generadora de residuos peligrosos y si no lo hace puede ser sancionada.
Durante su permanencia en la planta, los residuos deben estar plenamente identificados y estar en lugares destinados específicamente para tal efecto.
El personal encargado del manejo de estas sustancias debe estar capacitado y enterado de las características toxicológicas de cada una de ellas.
El encargado de Seguridad está obligado a enseñar ante las autoridades que se lo exijan, los comprobantes de la recolección así como el registro ante la SEMARNAP.

## Slide 35
Técnicas de prevención
Las empresas con sistemas establecidos de seguridad para la prevención de sus riesgos son empresas con ventajas contra las que no los tienen.
Antes de poder planear o diseñar los sistemas de prevención, se debe conocer la mecánica de cada uno de los riesgos. Las formas comunes de acción de los diferentes riesgos son:
  Por contacto.- una pared caliente, un líquido al que se pueda caer, una cadena o banda de transmisión con la que se pueda rozar, una cuchilla, una línea eléctrica que se pueda tocar, una sustancia que pueda ser absorbida por la piel.
  Por alcance.- las rebabas de un proceso de abrasión, la salpicadura de líquidos o materiales licuados o en estado de fusión,el chorro de un fluído a presión, etc.
  Por radiación.- rayos beta, gama, X, ultravioleta, etc.
  Ingestión o inhalación.- polvos, neblinas, humos y vapores,

## Slide 36
Investigación de accidentes.
Un accidente es la pérdida de control de uno de los factores que integran el riesgo.
La investigación de accidentes es una técnica correctiva para evitar la repetición del mismo. Debe aportar lo siguiente:
  Descripción general del accidente
    Datos generales de identificación
    Descripción del accidente
    Tipo de accidente
    Condiciones del accidente
  Condiciones de temporalidad
  Características operativas del riesgo
  Características conductuales del personal involucrado
  Condiciones generales del ambiente de trabajo
  Observaciones y conclusiones del supervisor
    Razones básicas del accidente (acto o condición inseguros)
    Medidas propuestas para evitar su repetición

## Slide 37
Metodología para la investigación de accidentes.
Todo accidente debe ser investigado, sin excepción
La investigación debe iniciar en cuanto sean atendidos los lesionados o controladas las situaciones de emergencia que se hubieran presentado.
Debe iniciarse con el personal responsable del área de ocurrencia. Todo personal de supervisión debe estar capacitado para ello.
La investigación debe seguir un método previamente establecido y aprobado, debe existir una forma y un instructivo respectivos y el personal debe conocerlos, saber y poder cumplirlos.
Toda investigación debe generar un reporte emitido mancomunadamente por seguridad y el área donde se presentó. Debe incluir las acciones para evitar su repetición con nombres de responsables y fechas de cumplimiento.
Todo accidente debe registrarse estadísticamente

## Slide 38
Análisis de operaciones
Es una herramienta de ingeniería industrial que nos permite conocer el tipo y la intensidad de los riesgos presentes en los procesos y operaciones normales de una empresa. Su aplicación nos proporciona:
  Decripción genreal de la operación, su frecuencia y duración
  Características de los materiales y energías involucrados
  Herramientas y equipos utilizados y operados
  Posibles riesgos, fuente de los mismos
  Mecanismo de desarrollo
Su aplicación requiere de personal especialmente capacitado en seguridad y que conozca los procesos de trabajo. Es relevante la participación de los operadores delos procesos.
Para aplicar la técnica se debe responder: ¿por qué se quiere aplicar, qué beneficios se pretende obtener?, ¿cuál es el problema a atacar, cuál es su causa?¿en dónde se va a hacer el análisis?¿en qué planta, taller, máquina y posición?¿quién va a hacer el análisis, conoce el proceso, conoce los riesgos, conoce la metodología?¿quién va a ser el analizado?¿está dispuesto a colaborar, es un experto en la operación?

## Slide 39
Al contestar las preguntas deben surgir otras para darle respuesta:
  ¿cuándo se va a hacer el estudio? Proporcionar fecha, turno, hora.
  ¿cuándo se deben presentar los resultados, a quién, cómo?
El código de colores.
El código de colores es un lenguaje que todo el mundo entiende e interpreta de la misma manera. Consta de tres niveles de información
  Color básico.- brinda la información general de las características del contenido
  Color de seguridad.- proporciona información general del riesgo del contenido
  Información complementaria.- proporciona información sobre las condiciones del riesgo
  En México lo regula la NOM-026-STPS-1993
Todas las tuberías que conduzcan fluídos deben ser identificadas con:
  Color básico: identifica tipo de fluído
  Color de seguridad: la peligrosidad o uso del fluído
  Información complementaria: naturaleza, características y precaucuiones relativas al proceso

## Slide 40
Los colores básicos son:
  Verde agua
  Gris plateado vapor
  Café aceites minerales, vegetales y animales, combustibles
  líquidos
  Violeta gases licuados o en estado gaseoso (excepto aire)
  Azul aire
  Negro otros líquidos (excepto agua)
Cuando se utilice el color negro, siempre debe emplearse la información complementaria anotando el nombre de la sustancia
Los colores de seguridad
  Rojo para combatir incendios
  Amarillo con franjas para advertir peligro
  diagonales negras
  Azul auxiliar para identificar agua potable

## Slide 41
Para aplicar el color básico hay dos opciones:
  Pintar la tubería a todo lo largo
  Pintar con bandas de 150 mm como mínimo, incrementar dependiendo del diámetro de la tubería para que sean claramente visibles
En caso de bandas, éstas deben ubicarse en ambos lados de las conexiones, bridas, unión de soldadura, válvulas, accesorios, cambios de dirección, penetración y salidas de pisos y paredes y en todo lugar donde la identificación sea necesaria.
  Nota: las válvulas pueden pintarse del color básico, con la excepsción de que al usar el color rojo de seguridad en tuberías de agua o vapor para extinción de incendio, las válvulas deben pintarse de rojo
El color de seguridad debe ser como sigue:
  Pintado en bandas de por lo menos 100 mm de longitud sobre el color básico de identificación si la tubería está toda pintada
  Pintado en una banda de 100 mm de longitud mínima, entre dos bandas de color básico de 150 mm de longitud mínima cada una
Notes: Ver gráfica del archivo gráficas.ppt

## Slide 42
La información complementaria debe ser de color blanco o negro (excepto los símbolos de seguridad) para contrastar claramente con el color de la tubería o con el color básico, pudiéndose emplear :
  Símbolos de seguridad NOM-027-STPS
  Nombre completo de la sustancia, Ejemplo: agua
  Abreviatura del nombre mediante siglas Ejemplo A agua
  Símbolo o fórmula química: H2 O
La información complementaria podrá ubicarse en una etiqueta, placa o letrero fijado a la tubería, junto a las franjas de color básico o pintada sobre el color básico
La dirección del flujo debe indicarse con una flecha situada próxima a las franjas del color básico, directamente sobre la tubería en color blanco o negro
Notes: ver archivo de gráficas

## Slide 43
Capacitación
Pretende que el personal conozca los riesgos y cómo prevenirlos
Se necesitan tres elementos para trabajar con seguridad:
  Conocer el método seguro
  Tener los elementos (herramienta, EPP y equipo) adecuados para el trabajo
  Querer (estar motivados) hacer el trabajo siguiendo el método seguro.
Metodología de la capacitación
  Presentar los riesgos y consecuencias
  Demostrar los métodos seguros prácticamente y la diferencia con los existentes
  Desarrollar la capacitación en el lugar de trabajo
  Equipo y normas deben ser parte de los cursos
  El instructor debe usar el EPP indicado y seguir el método aprobado por seguridad
  Un capacitando, en su práctica, debe iniciar con ponerse el EPP
  Mencionar la existencia de dos tipos de riesgos: los de la tarea y los ambientales
  Crear conciencia de comunicar toda anomalía al jefe inmediato de lo que considere pueda ser un riesgo de trabajo

## Slide 44
Registros estadísticos
Son elementos de análisis que auxilian en pronosticar la posibilidad de ocurrencia de los riesgos. Los factores comúnmente empleados son:
  Temporalidad: día de la semana, hora, turno, época del año
  Tipo de actividad u operación
  Tipo de equipo, herramienta o instalación
  Supervisión
  Ubicación: posición, taller, planta, localidad
  Actores: operadores, auxiliares
La legislación mexicana señala 3 tipos de índices:
  Índice de frecuencia.- evalúa la efectividad de las acciones de seguridad desarrolladas en una empresa. Su base es el número de incidentes registrados en elperíodo evaluado
    IF = n(1000/90)/N donde n es número de casos de incidencia y N es el número promedio de trabajadores de la empresa

## Slide 45
  Índice de gravedad.- evalúa el nivel de peligrosidad de los riesgos de una empresa. Su base está en los días de incapacidad generados.
    IG = [S/365 + (0.16 i ) + 16D]/N donde N: número de trabajadores promedio de la empresa; S: total de días de incapacidad; i suma de las incapacidades permanentes parciales y totales; D: número de defunciones
  Índice de siniestralidad.- combina los dos factores anteriores
    IS = [1000n/90(S/365 +0.16i + 16D)] x 106/N2

## Slide 46
Equipo de protección personal EPP
Son dispositivos para proteger al trabajador contra condiciones de riesgos específicas y limitadas
  Protección a ojos y cara
    Lentes, monogoggles, caretas, viseras, filtros ópticos
  Protección a la cabeza y craneo
    Cascos, cofias, nuqueras
  Protección a manos y brazos
    Guantes, mangas, dedales
  Proteción a pies y piernas
    Zapatos, polainas, espinilleras
  Protección a oídos y vías respiratorias
    Orejeras, tapones, respiradores, mascarillas, filtors químicos
  Equipos especiales
  Petos, arneses, hombreras, rodilleras, trajes

## Slide 47
Guardas y protectores
Las guardas son dispositivos diseñados apra evitar el contacto con partes en movimiento, energizadas o a temperaturas extremas. Por su tipo de instalación se clasifican en :
  Fija.- permanente en la máquina
  Móvil.- está enlazada mecánicamente a la estructura con una articulación o con quías de deslizamiento
  Regulable.- permite regular la abertura para el paso de una pieza
  Semiautomática.- es accionada por el operador simultáneamente con la operación de la máquina
  Automática.- se acciona por la misma máquina
Por su forma de operar
  De bloqueo.- impiden la operación de la máquina si no está instalada
  Mando bimanual.- requiere que el operario emplee ambas manos para accionar la máquina
  De expulsión.- son guardas de tipo mecánico que se proyectan para retirar a las personas o partes del cuerpo que se encuentren en la zona de peligro

## Slide 48: El programa de higiene y seguridad

## Slide 49
El contenido básico de un programa de higiene y seguridad, es el siguiente:
  Definición de su contenido partiendo de la visión de la empresa en materia de seguridad e higiene
  Considerar la naturaleza y características de los riesgos de los procesos operativos y las características del personal encargado de operar dichos procesos
El programa debe incluir cada una de las siguientes áreas de acción:
  Responsable de seguridad
  El servisio médico
  La supervisión
  Misión y política de seguridad
  Objetivos
  Capacitación
  Campañas
  Recorridos
  Señalización
  Investigación

## Slide 50
Organización del programa
El programa debe satisfacer los objetivos, metas y actividades del mismo. Se recomienda la secuencia siguiente:
  Definición del campo de acción
  Definición de metas y objetivos
  Participantes
  Descripción de actividades
  Planeación y programación
  Establecimiento y ejecucuón
  Manual de procedimientos de seguridad
    Inducción al personal de nuevo ingreso
    Control de equipos de emergencia
    Control de situaciones de emergencia
    Operación de la Comisión de Seguridad e Higiene
    Investigación y reporte de accidentes
    Asignación y control de EPP
    Manejo y control de sustancias y situaciones peligrosas
    Programación y control de exámenes médicos
    Operación de procesos y operaciones de alto riesgo

## Slide 51
Evaluación del programa
Debe estar regida por tres parámetros a) avance porcentual de las actividaades, b) comportamiento estadístico de los índices de seguridad y c) resultados generales del clima de seguridad.
Para la evaluación se puede recurrir a los elementos siguientes:
  Factores grupales: clima laboral, imagen empresarial, participación
  Índices especiales: uso de EPP, orden y limpieza, condiciones de maquinaria equipo e instalaciones, participación en capacitación
  Reportes: basados en los indicadores y referidos a las metas y a la situación de arranque y en las mismas unidades del inicio.
  Desarrollo y avance: por actividad y general del programa.
  Participantes y voluntarios: es un indicador del desarrollo de la conciencia de seguridad.y de la motivación
Los períodos de evaluación deben ser máximo de tres meses. Se considera adecuado que en la evaluación participe la Comiíón de Seguridad e Higiene

## Slide 52
Metodología General para el desarrollo del programa
En el diseño del programa se recomienda la siguiente metodología:
  Identificar los riesgos
    Identificar procesos y subprocesos a controlar
    Identificar y definir las operaciones riesgosas
    Definir los riesgos
  Analizar los riesgos para determinar:
    Potencial de ocurrencia y perjuicio
    Mecánica de acción: el proceso que genera el riesgo, factores catalizadores.
    Frecuencia de exposición
  Desarrollar técnicas de control
  Programación, se debe definir:
    Fechas de inicio y terminación de la actividad tratada
    Recursos para su desarrollo
    Personal
    Áreas
    Períodos de prueba y evaluación
  Aprobación y difusión