## Slide 1
INTRODUCCION A LAS REDES
Y
COMUNICACIÓN DE DATOS
UNIDAD 1
AGENDA:
OBJETIVOS Y ELEMENTOS DE UNA RED
CLASIFICACIÓN DE LAS REDES
SISTEMAS ABIERTOS Y ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN
PROTOCOLO Y SUS FUNCIONES
INTERFAZ RS-232
PROTOCOLO HDLC
CONTROL DE FLUJO
DETECCIÓN Y CONTROL DE ERRORES

## Slide 2
Def.- Es un conjunto de entidades (hardware y software) interconectadas de maneras diversas y con necesidades de comunicación.
Objetivos:
  Transferencia rápida de información.
  Compartición de recursos para la reducción de costos.
  Disponibilidad inmediata de la información.
“Mover la información a la persona indicada, en el tiempo indicado para que ésta tome la decisión adecuada”
1.1 Definición, objetivos y elementos de una red de computadoras
Hardware (elementos físicos):
- Estaciones de trabajo.
- Servidores.
- Impresoras.
- Unidades de discos.
- Etc..
Software:
- Correo Electrónico.
- Bases de datos.
- Videoconferencia
- Acceso Remoto
RECURSOS

## Slide 3
1.1 Definición, objetivos y elementos de una red de computadoras
Elementos:
  Workstations, Terminales, PC, Mainframes.
  Servidores (de archivos, impresión, correo, proxies, etc.)
  Tarjetas de red (NICs).
  Software: Sistemas operativos de red, drivers y de aplicaciones.
  Dispositivos de interconexión: concentradores o hubs, puentes, ruteadores, gateways.
  Medios de transmisión, coaxial, fibra óptica, etc.
Router

## Slide 4
Perspectiva histórica:
Las redes de computadoras se empezaron a implementar en los 60s.
Al inicio el procesamiento era centralizado en Mainframes. Time Sharing
Los usuarios se conectaban por medios de terminales tontas.
En los 80s se popularizan las computadoras personales que tienen capacidad para realizar procesamiento.
Actualmente, procesamiento distribuido en muchas máquinas.
Aplicaciones:
Redes corporativas.
Redes en centros de Educación
Sistemas de acceso remoto (VPNs)
Sistemas de reservación
Sistemas de cajeros
Sistemas de información distribuidos
Interconexión mundial (Internet)
Tendencias:
Redes de mayor velocidad
Mayor cobertura y menor costo
Integración de servicios: texto, voz, audio, imagen, video
Transferencia segura
Comercio Electrónico
1.1 Definición, objetivos y elementos de una red de computadoras

## Slide 5
Topología.-Es la forma en que las estaciones están conectadas a la red.
1.2 Clasificación de las redes por: su topología.
Estrella
Anillo

## Slide 6
1.2 Clasificación de las redes por: su cobertura
Redes de área local (LAN).
Redes de propiedad privada, localizadas dentro de un edificio o grupo de éllos.
Velocidades de transferencia altas. 4, 10, 16, 100, 1000 Mbps.
Medios de transmisión: Par trenzado, coaxial, fibra óptica, radio, infrarrojo.
Servicios típicos de archivos, impresión, correo, etc.
Ejemplos: Ethernet, Token ring, Token bus, etc.
Redes de área amplia (WAN).
Redes públicas o privadas que abarcan uno o varios países.
Velocidades de transferencia bajas. 9600 bps, 64 Kbps, 2 Mbps.
Medios de transmisión: Fibra óptica, Par trenzado.
Servicios típicos: acceso remoto e interconexión de LANs.
Ejemplos: ISDN, X.25, Frame Relay.

## Slide 7
Redes de área metropolitana (MAN).
Redes privadas que abarcan un grupo de oficinas corporativas generalmente distribuidas en una ciudad.
Velocidades de transferencia de 100 Mbps en adelante.
Servicios de interconexión de LANs (Backbone), tranferencia de voz, video.
Los ejemplos típicos de redes MAN son: FDDI, DQDB.
LAN
1.2 Clasificación de las redes por: su cobertura
WAN
Estación de trabajo
Servidor

## Slide 8
Difusión (Broadcast).
  Los datos transmitidos por una estación son recibidas por todas las demás.
  El medio de comunicación es compartido. Por ejemplo el aire, el cable.
  Se requiere de un mecanismo que regule el acceso al medio (MAC).
  Usada en LANs y MANs.
Conmutación
  La red está constituida por nodos de conmutación interconectados.
  Existe más de una trayectoria o ruta entre cada estación origen y destino.
  Se requiere un mecanismo de enrutamiento.
  Usada en redes WAN y actualmente en LANs.
1.2 Clasificación de las redes por: la transmisión
Difusión
Conmutación

## Slide 9
Esta clasficación está ligada con el sistema operativo de red.
“Peer to peer”.
  Cada estación tiene servicios que ofrecer.
  Poca seguridad y confiabilidad de los datos.
  Util en redes pequeñas y difícil de administrar en redes grandes.
  Misma configuración en todas las estaciones.
  Ejemplos de NOS: Lantastic, Windows para grupos, Windows 95/98
Basadas en servidor
  Los servicios (archivos, correo, impresión) se encuentran en estaciones con alta capacidad de procesamiento, llamadas “servidores”.
  Alta seguridad y confiabilidad del uso de los recursos a través de logins y contraseñas.
  Adecuado para redes grandes por lo que cuentan con software especial para la Administración de la red.
  Software reducido en las máquinas cliente y software complejo en las máquinas servidoras
  Ejemplos de NOS: Windows NT, Novell Netware.
1.2 Clasificación de las redes por: la ubicación de servicios

## Slide 10
Sistemas Abiertos:
-Son aquellos cumplen con los estándares internacionales, para que softwares y hardware de distintos fabricantes puedan interoperar sin problemas.
- Los estándares pueden ser: de facto (por experiencia) o de jure (previo estudio)
Organización Internacional de Estándares (ISO).
  Autora del modelo OSI. Documentos Serie ISO _____
Instituto Nacional Estadounidense de estándares (ANSI).
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T) (Antes CCITT)
  Series X para redes de datos públicas (ej. X.25)
  Series V para acceso a la red telefónica convencional
Fuerza de Trabajo de Ingeniería para Internet (IETF)
  Documentos RFC (Request for Comments).
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
  Redes LAN. Series IEEE 802
Foros de trabajo.
  Fabricantes de equipos. (Foro de ATM, Foro Frame Relay, etc)
1.3 Sistemas Abiertos y Organismos de Estandarización

## Slide 11
Protocolo.
Conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre dos o más entidades.
Funciones efectuadas por los protocolos:
Encapsulado.
Control de la conexión (si hay).
Direccionamiento
  Se debe identificar a las estaciones con nombres, direcciones o rutas para poder entregar los datos.
Control de flujo.
  Una estación más rápida podría abrumar con datos a una estación lenta.
Detección y corrección de errores.
  Se deber garantizar la entrega correcta de los datos.
Secuenciamiento
  Los datos deben llegar ordenados al destino.
1.4 Protocolo, funciones y tipo de servicios

## Slide 12
Segmentación y reensamblado
Tipos de Servicio (Diálogo):
Con conexión:
-Tres fases: Establecimiento, transferencia y liberación.
- Confiable, para diálogos largos, direccionamiento al inicio.
- Ejemplo: La comunicación telefónica.
Sin conexión:
- Solo una fase: Transferencia
- No muy confiable, para diálogos cortos, direccionamiento en cada paquete. Ejemplo: Correo postal.
1.4 Protocolo, funciones y tipo de servicios

## Slide 13
1.5 Modelo de referencia OSI
Física
Aplicación
Aplicación
Presen-
tación
Presen-
tación
Sesión
Sesión
Transporte
Transporte
Red
Red
Enlace
Datos
Enlace
Datos
Física
Usuario A
Usuario B

## Slide 14
1.5 Modelo de referencia OSI
Basado en una arquitectura de capas.
En cada capa se definen las funciones a realizar con sus protocolos.
Cada capa ofrece un servicio a su capa inmediata superior.
Cada capa requiere de los servicios de la capa inmediata inferior.
Se definen interfaces por medio de las cuales se proveerán los servicios entre las capas, así como los comandos que se usarán para solicitarlos.
Servicios. Facilidades ofrecidas en cada capa a sus usuarios. (v.g. tx y rx)
Interfaces. Son los mecanismos a través de los cuales se acceden a los servicios.
Puntos de acceso al servicio (SAP).

## Slide 15
Modelo de referencia OSI (cont.)
Física.
  Transmisión de un flujo de bits por el medio físico.
  Características mecánicas, eléctricas, funcionales y procedimientos .
Enlace de datos
  Convierte el canal físico en un canal lógico confiable.
Red.
  Proporciona a las capas superiores independencia de la tecnología de transmisión empleada. Establece la ruta entre la estación origen y el destino.
Transporte.
  Proporciona control de flujo y de errores extremo a extremo.
Sesión.
  Servicios adicionales a la capa de transporte. Control de diálogo y puntos de sincronización contra errores.
Presentación.
  Representación de los datos (ASCII, EBCDIC), conversiones, encripción.
Aplicación
  Acceso a OSI. Aplicaciones de archivos, impresión, correo, directorio, etc.

## Slide 16
1.6 Interfaz física RS-232
Interfaz estándar entre un equipo terminal de datos (DTE) y un equipo de comunicación de datos (DCE).
Especificaciones mecánicas
Conector DB-25
DTE
DCE
Red Pública

## Slide 17
1.6 Interfaz física RS-232
Terminal Nombre Dirigido a: Función
Datos
Tx1 Transmisón de datos DCE Transmisión del DTE
Rx1 Recepción de datos DTE Recepción del DTE
Control
RTS Petición de envío DCE El DTE desea transmitir
CTS Permiso para envíar DTE El DCE está listo para recibir
DTR DTE listo DCE El DTE está encendido
DSR DCE listo DTE El DTE está encendido
RI Indicador de campana DTE Indicar llamada entrante
CD Detección de portadora DTE Indica canal listo
GND Tierra de señal
Especificaciones eléctricas
  NRZ-L
    1 binario (off) -3 a -15 volts
    0 binario (on) +3 a +15 volts
  Máximo: 20 kbps y 15 m.
Especificaciones funcionales
  Cuatro grupos de pines o circuitos: datos, control, sincronización y tierra.

## Slide 18
1.6 Interfaz RS-232
Pruebas de loopback
Local
Remota
Especificaciones de procedimientos (protocolo)
Módem Nulo

## Slide 19
Topología del enlace
  punto a punto
  multipunto
Funciones de la capa de enlace de datos
  Manejo o supervisión del enlace.
  Direccionamiento (Enlaces multipunto)
  Control de flujo
  Control de errores
Control de flujo
  Técnica para controlar la tasa de datos del transmisor, para que no abrume al receptor.
  Técnicas:
    Parada y espera (Stop and Wait)
    Ventana deslizante (Sliding Window).
1.7 Capa de enlace de datos

## Slide 20
1.7 Control de enlace de datos de alto nivel (HDLC)
Protocolo síncrono de la capa de enlace de datos.
Usado ampliamente, y base para muchos otros protocolos de esta capa.
Para enlaces punto-punto y multipunto.
Tipos de estaciones.
Primaria
  Controla la operación del enlace y sus tramas se denominan “comandos”.
Secundaria
  Opera bajo el control de la estación primaria y sus tramas se denominan “respuesta”.
Combinada
  Combina las características de ambas, es decir, no hay jerarquías.
Configuraciones de línea.
Configuración no balanceada
  Consiste de una estación primaria y una o más secundarias.
Configuración balanceada
  Consiste de dos estaciones combinadas.

## Slide 21
Modos de transferencia
Modo de respuesta normal (NRM)
  En configuración no balanceada. La estación primaria inicia la transferencia, mientras la estación secundaria se limita a responder.
Modo de respuesta asíncrona (ARM)
  En configuración no balanceada. La estación secundaria puede iniciar la transferencia.
Modo de balanceado asíncrono (ABM)
  En configuración balanceada. Cualquier estación puede iniciar la transferencia de datos.
Estructura de trama
1.4 Protocolo, funciones y tipo de servicios

## Slide 22
Inserción de bits para transparencia.
Direcciones : 8 ó 16 bits en enlaces multipunto.
Un comando con bit P debe ser respondido con una trama con bit F.
Algunas tramas importantes
Nombre Descripción
Información
I Información
Supervisoras
RR Reconocimiento positivo, listo para recibir
RNR Reconocimiento negativo, no lista para recibir
REJ Reconocimiento negativo. Regreso a N
SREJ Reconocimiento negativo. Rechazo selectivo
No numeradas
SABME Establece modo balanceado asíncrono extendido
DISC Terminar la conexión lógica
UA Reconocimiento a tramas no numeradas
RSET Restablecer los contadores N(S) y N(R)
UI Información no numerada
XID Intercambio de identificación
FRMR Rechazo por una trama inaceptable
1.4 Protocolo, funciones y tipo de servicios

## Slide 23
1. El transmisor envía una trama
2. El receptor recibe la trama y la reconoce.
3. El transmisor espera el reconocimiento para poder transmitir la siguiente trama.
Utilización del canal.
  Factor a:
1.7.1 Control de flujo: de parada y espera
¿Qué efecto tiene “a” en la utilización U?
V=Vel de propagación
Tasa de transmisión
  Utilización U:

## Slide 24
Conclusión: “a” debe ser pequeña.
1.7.1 Control de flujo: parada y espera
Tt=1
Tp= a
Ejemplos:
1. d=1000 m, L=576 byte, B=33,600 bps v= 0.6 c (Módem en línea telefónica)
2. d=500 m, L= 1518 bytes, B=10 Mbps v=0.6 c (LAN)
3. d=100 km L=53 bytes B=155.52 Mbps v= c (ATM sobre F.O.)

## Slide 25
Transmisión de varias tramas a la vez.
El máximo número de tramas transmitidas sin reconocimiento se denomina el tamaño de la ventana N.
El transmisor y el receptor mantienen una ventana cada uno para cada sentido de la transmisión.
1.7.1 Control de flujo: ventana deslizante

## Slide 26
Ejemplo:.
1.7.1 Control de flujo: ventana deslizante
Utilización.
  Depende de los valores de a y N.
    N > 1 + 2a --------> U = 1
    N < 1 + 2a --------> U < 1 ------> U = N / ( 1 + 2a )

## Slide 27
1.7.1 Control de flujo: ventana deslizante
N > 2a+1
N < 2a+1

## Slide 28
Principio básico
  Agregar redundancia a los datos originales.
  Las características de la función f(Datos) determina la capacidad de detección de errores.
1.7.2 Detección de errores. CRC
Verificación de Redundancia Cíclica (CRC)
  Conocida también como Secuencia de Verificación de Trama (FCS)
  Adecuado para detectar ráfagas de error
  Típicamente de 16 ó 32 bits
  Implementado normalmente en hardware.
  Algoritmo matemático basado en división binaria módulo 2 (XOR)

## Slide 29
1.7.2 Detección de errores. Operación del CRC
M= Mensaje de datos (k bits)
F= Mensaje de verificación (n bits)
T= Trama a ser transmitida (k+n bits)
P= Polinomio generador (n+1 bits)
CODIFICACIÓN: Se hace que la trama a transmitirse sea múltiplo de P.
Procedimiento en el transmisor:
1. Agregue n ceros al mensaje M. 2n M.
2. Divida entre P. 2n M / P = Q + R / P F= R.
3. Sumar F al mensaje extendido T = 2n M + F
Procedimiento en el receptor:
1. Dividir T entre P. T / P = 2n M/ P + F / P = Q + F / P + F / P
2. Si no hay residuo, OK. T / P = Q
Los mensajes anteriores se pueden manejar en forma de polinomios
M = 1 1 0 1 0 1 M(x) = 1· x5 + 1· x4 + 0· x3 + 1· x2 + 0· x +1
Polinomios generadores típicos:

## Slide 30
-Ejemplo:
M= 1 1 0 0 11 P = 1 1 0 0 1 F = 4 bits
1.7.2 Detección de errores. CRC
Capacidad de detección de errores.
  Todos los errores simples (1 bit).
  Todos los errores dobles, mientras P(x), contenga al menos tres términos.
  Cualquier número impar de errores mientras P(x) tenga a (x+1) como factor.
  Cualquier ráfaga de error menor a n bits
  La mayor parte de la ráfaga de errores de más de n bits

## Slide 31
Implementación
  Compuertas Xor y registros de corrimiento
  registro de corrimiento de n bits (longitud de F)
  Máximo n compuertas Xor
  La presencia o ausencia de una compuerta corresponde con la presencia o ausencia de un término en P(x).
1.7.2 Detección de errores. CRC
P(x)=
M
M=1010001101
Ceros
F
F
Bits de
entrada
Registro 1 bit
Compuerta XOR

## Slide 32
Son los mecanismos para corregir los errores detectados por el receptor.
Tipos de errores.
  Trama perdida
  Trama dañada.
Técnicas de corrección de errores
  Corrección en el receptor (FEC).
  Petición automática de repetición (ARQ)
ARQ
1.7.3 Control de errores
  Basado en:
    Detección de errores
    Retransmisiones.
    Reconocimientos positivos (ACK)
    Reconocimientos negativos
    Temporizadores
  Técnicas:
    Parada y espera
    Regreso a N.
    Rechazo selectivo

## Slide 33
1.7.3 Control de errores: ARQ de parada y espera
Características:
  Simple
  Requerimiento de buffer mínimo.
  Ineficiente
Operación:
  Tx envía una trama
  El Rx verifica la trama recibida y envía
  un ACK ó NACK.
  El Tx espera un ACK o NACK
    Si ACK ..... Siguiente trama
    Si NACK ... Retransmite.
Errores:
  Los reconocimientos pueden perderse
  Trama perdida
    Sol. Usar temporizadores
  Posible duplicación de tramas.
    Sol. Numerar las tramas
¿Cuantos números de secuencia se requieren?.
Trama perdida
A retransmite
ACK perdido
A retransmite
B descarta
trama
duplicada
Vence
Temporizador
Vence
Temporizador

## Slide 34
1.7.3 Control de errores: Regresar a N
Características:
  Basado en ventana deslizante
  Requiere un buffer del tamaño de la ventana W.
  Eficiente
Operación:
  Tx envía trama mientras no se cierre su ventana
  El Rx verifica la trama recibida y envía
  un ACK o REJ N
  El Tx espera un ACK o REJ N
    Si ACK ..... Siguiente trama
    Si REJ N ... Retransmite a partir de
    de la trama N
Errores adicionales:
  Trama perdida y ventana abierta.
  Trama perdida y ventana cerrada
  Pérdida de reconocimientos RR i.
¿Cuál debe ser el tamaño de la ventana
para un campo de secuencia de k bits?
R= 2k -1 .
Tramas
descar-
tadas
Las re-
transmite

## Slide 35
1.7.3 Control de errores.
Rechazo Selectivo
Características:
  Basado en ventana deslizante
  Requerimiento de buffer del tamaño de la ventana W pero más difícil de manejar.
  Eficiente
Operación:
  Solamente retransmite las tramas con error o para las cuales venció el
  temporizador.
¿Cuál debe ser el tamaño de la ventana para un campo de secuencia de k bits?
R= 2k /2 .
a
Utilización
Stop and
wait
N=27
Go-back N
N=27
Rechzao Sel.
N=7
Go-back y
rechazo sel

## Slide 36
1.7 Enlace de datos de alto nivel (HDLC)
Ejemplos de operación
Establecimiento
y liberación
del enlace
Interecambio
bidireccional
Condición
de ocupado
Regreso a N
Temporizador
vencido
Derivados de HDLC
  LAPB en X.25.
  LAPD en ISDN.
  LAPM en modems
  LLC en LANs
  LAPF en Frame relay.
  SDLC en versión IBM.