## Slide 1
REDES DE AREA LOCAL
UNIDAD 2
AGENDA:
Arquitectura IEEE 802
Ethernet
Repetidores
Fast Ethernet
Puentes, LAN Switchs
Token Ring y FDDI

## Slide 2
Modelo de referencia de IEEE 802
  Divide la capa de enlace de datos en:
    LLC (Control lógico del enlace).
    MAC (Control de acceso al medio)
2.1 Arquitectura IEEE 802
Formato de trama MAC genérico
Control lógico del enlace (LLC).
  Proporciona a las capas superiores conectividad en una LAN sin importar las características dela subcapa MAC utilizada.
  Permite identificar múltiples protocolos de red mediante los SAPs.
Servicios ofrecidos por LLC.
  Tipo 1. Sin conexión y sin reconocimientos ( El más usado)
  Tipo 2. Con conexión
  Tipo 3. Sin conexión y con reconocimientos

## Slide 3
2.1 Arquitectura IEEE 802. Formato de trama
Tipos de tramas
No numerada
Control
Información
N(S)= Número de secuencia a enviar
N(R)=Número de secuencia reconocida
S= Tramas de control:RR, RNR, REJ, SREJ
M= SABME, UA, DISC, etc
bits

## Slide 4
2.1 Arquitectura IEEE 802
Direcciones MAC
  Locales (16 bits) y Universales (48 bits)
  Tipos de direcciones
    Unicast. Una estación.
    Broadcast. Todas las estaciones.
    Multicast Un grupo de estaciones.
  Grabadas en la tarjeta de red (direcciones físicas).
  Cada tarjeta tiene una dirección MAC única.
  Parte de la dirección la forma el Identificador Unico de Organizaciones (OUI) asignado a los fabricantes de NIC.
Ejemplos:
8:0:20:b:4a:71 8:0:20 - ---> SUN
2:60:8C:e:aa:40 2:60:8C ----> 3Com
I= Individual
G= Grupo
U= Universal
L= Local

## Slide 5
Estándares LAN/MAN
2.1 Arquitectura IEEE 802

## Slide 6
2.2. Ethernet
Características Generales.
Es la red LAN más popular (80 % del mercado).
Tasa de transmisión: 10 Mbps, 100 Mbps (Fast), 1 Gbps (Giga).
Topologías soportadas: bus y estrella (más popular actualmente).
Protocolo de acceso al medio del tipo contención: CSMA/CD.
Presencia de colisiones.
Adecuado para cargas bajas de tráfico.
Transmisión Half Dúplex en buses y full dúplex en Hubs.
Medios de transmisión soportados: UTP, Coaxial, Fibra Optica.
Tamaño máximo de trama (MTU) de 1518 bytes y tamaño mínimo de 64 bytes.

## Slide 7
Historia de Ethernet.
Desarrollada en los 70s, en el Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto por Robert M. Metcalfe a 2.94 Mbps.
En 1979, Dec, Intel y Xerox crean el estándar DIX. Llamado “Thick Ethernet” o 10Base5
En 1983 la IEEE lo adopta como estándar en su especificación 802.3.
En 1985 se define “Thin Ethernet” (10BASE2) y 10BROAD36.
En 1987 se define “Fiber Optic Interrepeater Link” (FOIRL).
En 1990 se define Ethernet sobre UTP (10BASE-T).
En 1993 se define 10BASE-F, actualización de FOIRL.
En 1995 se define Fast Ethernet (100 Mbps).
En 1997 se define la operación full dúplex para Ethernet.
En 1997 se define un estándar para operar a 100 Mbps sobre UTP 3.
En 1998 se define un estándar para operar a 1 Gbps sobre F.O y STP.
En 1999 se define un estándar para operar 1 Gbps sobre UTP 5.
En progreso estándar para 10 Gbps.
2.2. Ethernet

## Slide 8
Protocolo MAC de Ethernet. Control de acceso al medio con sensado de portadora y detección de colisiones.
Transmisión.
2.2. Ethernet. CSMA/CD

## Slide 9
Tiempo de transmisión mínimo por parte de una estación
2 · Tpmax . + margen = 1 ranura de tiempo.
Tamaño de trama mínimo =512 tiempos de bit = 64 bytes
Cada estación introduce entre tramas un retardo (gap time) para permitir el
procesamiento en el receptor (9.6 s ).
(c) Las tramas colisionan
(d) A se da cuenta y cesa su transmisión
(a) A inicia la transmisión
(b) C “ve” el canal libre
2.2. Ethernet. CSMA/CD. Colisiones

## Slide 10
Operación full-duplex
Se deshabilita el CSMA/CD.
La velocidad se duplica (20 Mbps, 200 Mbps, etc).
Soportado en: 10Base-T, 10Base-FL, 100Base-FX, 100Base-T2, 1000Base-CX
1000Base-SX, 1000Base-LS y 1000Base-T.
No soportado en: 10Base5, 10Base2, 10Base FB y 100Base-T4.
Restringido a enlaces punto a punto entre dos estaciones
Ambas estaciones deben soportar la operación full dúplex en los NIC.
Permite el control de flujo con tramas de control llamadas “PAUSE”.
Permite la facilidad de Agregación de enlace o “trunking” que permite operar múltiples enlaces físicos como uno lógico para aumentar el ancho de banda.
2.2. Ethernet

## Slide 11
PA. Preámbulo .- Es un tren de bits que permite la sincronización del receptor (1010101s).
SFD. Inicio de trama.- Le indican al receptor el inicio de una trama.
DA y SA. Dirección de destino y origen. 2 o 6 bytes
LEN- Indica la longitud del área de datos.
Tipo. Indica el protocolo de la capa superior.
Datos.- Datos del usuario (PDU de LLC o de un protocolo de red).
PAD. Relleno.- Se utiliza cuando el tamaño de la trama no cumple el tamaño mínimo permitido.
FCS.- CRC de 32 bits
Octetos
2.2. Ethernet. Formato de Trama

## Slide 12
2.2 Ethernet. Capa física
Nomenclatura para redes Ethernet:
La velocidad de operación. 10 para 10Mbps , 100 para 100Mbps.
El tipo de señalización: en banda base (BASE) o en banda ancha (BROAD). En banda base el código utilizado es el Manchester, excepto en el 10Base-F.
El tamaño aproximado de un segmento, dado en cientos de metros. (5 = 500 m). La notación no se cumple en 10BASE-T y F, en donde T significa par trenzado y F indica que se usa la fibra óptica.
Señalización Manchester
100Base5
100Base2
10BaseT
10BaseF
Control de Acceso al Medio CSMA/CD

## Slide 13
Medio de transmisión.- Opciones: Cable coaxial, par trenzado o fibra óptica.
Segmento.- Es el medio de transmisión en el que la señal no se regenera.
Interfaz Dependiente del Medio (MDI) .- Es la pieza de hardware que hace la conexión directa al cable de red, es decir, son los conectores BNC, RJ-45, etc.
Unidad de Acceso al Medio (MAU).- Transceiver que transmite y recibe las señales del medio, tanto de datos como de colisiones.
Interfaz de la Unidad de Acceso (AUI).- Cable del transceiver al DTE que lleva los datos e indicación de colisiones y la energía para el MAU.
Equipo Terminal de Datos (DTE).- Es el equipo con la tarjeta interfaz de red (NIC)
2.2 Ethernet. Capa física, nomenclatura

## Slide 14
2.2 Ethernet. Capa física. 10Base5
Ventajas:
Gran cobertura para usarse como backbone
Cable con poca atenuación y excelente blindaje.
Desventajas
Difícil de guiar por su inflexibilidad.
Apertura en el bus ocasiona una falla total.
Difícil administración
Susceptible a lazos de tierra.
Longitud máxima del segmento =500m
Máximo número de estaciones por segmento =100
Distancia mínima entre
dos estaciones = 2.5 m
Diámetro máximo de la red = 2,800 m
Repetidor
Terminador
Terminador
MAU
AUI

## Slide 15
2.2 Ethernet. Capa física. 10Base5
Topología de Bus.
Cable grueso (1cm diámetro), impedancia característica de 50 ohms (RG 8).
Cable con cubierta exterior de PVC (color amarillo) o Teflón (color naranja-café) para exteriores.
Terminadores tipo N de 50 ohms en cada extremo evitan reflexiones de la señal.
Solamente una de las terminaciones deberá aterrizarse.

## Slide 16
Topología en bus.
Cable delgado (0.5 cm), flexible y puede ser dirigible hasta la PC.
Barato pero difícil de administrar.
AUI, MAU y MDI internos.
Coaxial RG 58 A/U, RG 58 C/U.
Aterrizado en un extremo.
2.2 Ethernet. Capa física. 10 Base 2
Diámetro máximo de la red = 925 m
Longitud máxima del segmento =185 m
Máximo número de estaciones por segmento =100
Terminador
Terminador
Repetidor
Distancia mínima entre
dos estaciones = 0.5 m

## Slide 17
Topología: Estrella.
Nodo central : Concentrador o Hub
Medio: par trenzado UTP
Gran aceptación en edificios de oficinas por su fácil administración bajo las normas de cableado estructurado.
Longitud máxima del segmento: 100 m.
Longitud máxima de la red: Determinada por la regla de repetidores
2.2 Ethernet. Capa física. 10 Base-T

## Slide 18
Ventajas:
Tolerante a fallos. Particionado de segmentos.
Fácil de monitoreo de fallas.
Es fácil mover las estaciones y hacer cambios.
Emplea cableado común y barato.
Desventajas
Distancia máxima a la estación de solo 100m.
El cable UTP la hace sensible al ruido.
2.2 Ethernet. Capa física. 10 Base-T

## Slide 19
Fibra óptica MMD (62.5/125) en la ventana de 850 nm
MAU externo
Conectores del tipo ST (ej. BFOC/2.5)
Tres variantes : 10BASEFP, 10BASEFL y 10BASEFB.
10BASEFL es el más usado y sustituye a la especificación FOIRL.
Especifica un enlace asíncrono punto-punto de 2 km máximo (1 km en FOIRL)
2.2 Ethernet. Capa física. 10 Base F

## Slide 20
2.3 Ethernet. 10 Mbps

## Slide 21
2.3 Repetidores
Operan en la capa física del modelo OSI.
Pueden ser de dos puertos o multipuertos.
Su función es regenerar o amplificar la señal (tramas o colisiones ) que llegan a uno de sus puertos y repetirla en los demás.
Dominio de colisión: región en la que las colisiones son vistas por todos.
Los repetidores mantienen el dominio de colisión.
Los repetidores deben conectarse de tal manera que los segmentos que una, no formen lazos cerrados.
Debido a que operan en la capa física, no tienen mucho procesamiento y por ello son los dispositivos de interconexión más rápidos.
Algunos tienen la capacidad para inhabilitar alguno de sus puertos ante fallas (Particionado).

## Slide 22
2.3 Repetidores
Reglas de repetidores.
-Segmentos de enlace. No tienen estaciones excepto por los repetidores
-Segmentos mezclados. Contienen estaciones.
Regla 5-4-3.
  2 Estaciones cualesquiera pueden estar conectados hasta por 5 segmentos, 4 repetidores, en donde 3 de los segmentos pueden ser segmentos mezclados y 2 segmentos de enlace.
Cuando la ruta consiste de 3 repetidores y 4 segmentos, los 4 segmentos pueden tener estaciones.

## Slide 23
2.4 Fast Ethernet.
Topología: estrella.
Cobertura reducida debido al protocolo MAC más que por la atenuación.
Proporciona una fácil migración de las redes de 10 Mbps mediante la capacidad de Autonegociación de los dispositivos.
Repetidores (Hubs)
Clase I.
  Un solo repetidor I por dominio de colisión. Diámetro máximo de 200 m.
  Efectúa traslación de señalización.
Clase II-
  Máximo dos repetidores máximos por dominio de colisión.
  Diámetro máximo de 205 m. (5 m para interconexión de repetidores.
  No efectúa conversión de señalización.
100BaseTx
100BaseFx
100BaseT4
Control de Acceso al Medio CSMA/CD

## Slide 24
2.4 Fast Ethernet. 100Base-TX y FX
Señalización MLT3 en 100Base TX
Espectro < 30 MHz
Nivel de DC = 0
Parte de la señalización 4B/5B-NRZI
Tasa de señalización= 125 Mbauds

## Slide 25
- 8B6T= 8 símbolos binarios a 6 símbolos ternarios
- Nivel de DC = 0
- Su espectro cabe en un Cat 3.
DTE
Pto
de
HUB
Tx
Rx
Bi
Bi
33 Mbps
33 Mbps
33 Mbps
2.4 Fast Ethernet. 100Base-T4

## Slide 26
2.4 Fast Ethernet.Dominios de colisión y autonegociación
Las dispositivos 10/100 Mbps efectúan la Autonegociación, a través de una
serie de pulsos (NLP) entre tramas, en la cual acuerdan transmitir a la
capacidad máxima a la que ambos pueden hacerlo.
Autonegociación
Distancias máximas de dominio de colisión para Fast Ethernet half dúplex

## Slide 27
2.4 Gigabit Ehernet
Características
Topología en estrella.
Un solo repetidor en el dominio de colisión.
CSMA/CD con algunas modificaciones
Medios de transmisión: fibra óptica, twinax, par trenzado
Normalmente opera en full-dúplex.
Soporta Agrupación de enlaces
Maneja control de flujo.
Capa física basada en el estándar de Canal de Fibra
Aplicaciones de backbone, conexión a servidores.
1000BaseCx
1000BaseLx
1000BaseSx
1000BaseT
Control de Acceso al Medio CSMA/CD*

## Slide 28
2.4 Gigabit Ehernet.
1000BaseLX
Laser de onda larga (1300 nm).
Fibra Monomodo SMF (9u) y Multimodo MMF (62.5 u y 50 u)
Distancia máxima con SMF = 3000 m, MMF=550m
Conector SC
1000BaseSX
Láser de onda corta (850 nm)
Fibra multimodo MMF (62.5 u y 50 u).
Distancia máxima MMF de 62.5 u =300 m, MMF de 50 u =550 m
Conector SC
1000BaseCX
Twinax Cable balanceado de cobre blindado (150 ohms)
Distancia máxima de 25 m
Conector HSSC
1000BaseT
UTP Cat 5 y conector RJ45
Transmisión en los cuatro pares.
Distancia máxima de 100 m.

## Slide 29
2.4 Gigabit Ehernet.
Codificación de línea.
1000Base LX, SX y CX utilizan 8B/10B
100Base T utiliza PAM de 5 niveles
CSMA/CD variaciones (Half dúplex)
Longitud de trama mínima de 512 bytes
Extensión de portadora para tramas menores a 512 bytes
Transmisión continua. No libera el canal después de transmitir una trama.
Distancias máximas de dominio de colisión para Gigabit Ethernet half dúplex

## Slide 30
2.4 Ehernet conectividad

## Slide 31
2.5 Puentes
Dispositivos de interconexión de redes que operan en la capa 2 de OSI.
Cada puerto del puente es un dominio de colisión. (Sus colisiones no interfieren)
Mantienen el dominio de difusión.(Las tramas broadcast no son afectadas)
Realiza filtrado, conmutación y enrutamiento de tramas.
Funcionan en modo “store and forward”. Almacenan, analizan y transmiten.
Creados inicialmente para la interconexión de redes de igual MAC.
Actualmente interconectan LANs diferentes (Problemas de conversión).
Opera en modo promiscuo, es decir, recibe y analiza todas las tramas.
Los retardos de procesamiento son mayores que en un repetidor.
La interconexión de LAN con puentes no debe formar lazos cerrados.
¿Por qué usar puentes?
  Confiabilidad.- El funcionamiento deficiente de una red no afecta a otra
  Desempeño.- Al segmentar un dominio de colisión en varios de menor carga.
  Seguridad.- Se puede hacer filtrado establecido por el administrador de la red.
  Distancia.- Se rompen las limitaciones de distancia de CSMA/CD

## Slide 32
Puentes (cont.)
Funcionamiento básico.
Las tramas broadcast
siempre son retransmitidas
Tipos de puentes.
  Transparentes.- Las estaciones no requieren configuración en presencia del puente. Se utiliza en redes Ethernet.
  No Transparentes.- La estaciones requieren configurarse al agregar un puente. Se utiliza en Token ring..

## Slide 33
2.5. Puentes. Funcionamiento de puentes transparentes
El puente construye un tabla de con las
direcciones MAC conectadas en cada
puerto
Operación:
1. Transmisión de tramas
-En base a las direcciones destino (DA) de las tramas
-Si una dirección no está registrada. Se difunde en todos sus puertos.
2. Aprendizaje de direcciones
-Aprende en base a la dirección origen SA.

## Slide 34
2.5 LAN Switch
Dispositivos con puertos de entrada/salida y una lógica de transmisión definida.
Versión moderna de los puentes.
Mayor número de puertos, mayor procesamiento en hardware (más rápidos)
La capacidad total de un puerto puede ser dedicada a cada estación (Servidores) o a un grupo de estaciones a través de un hub.
Permite el diálogo simultáneo de más de dos conversaciones
Tipos puertos de un switch
  De acceso. A el se conectan las estaciones o un hub con varias estaciones.
  De subida. Se conecta al siguiente nivel superior de la red o al servidor. Normalmente es de mayor capacidad que los puertos de acceso.

## Slide 35
2.5 LAN Switch. Clasificación.
Cut-Through .
Retransmiten inmediatamente después de leer la dirección destino. Son rápidos
Propagan las tramas erróneas.
No soportan diferentes tecnologías en sus puertos.
Usado para switches de grupo de trabajo.
Store and Forward
Recibe toda la trama y si no tiene errores la retransmiten. Son más lentos
Soportan diferentes tecnologías en sus puertos (10/100 Mbps, Ethernet/FDDI)
Usado para switches backbone.
Híbrido.
Funcionan en modo Cut Through cuando la tasa de errores es baja, y en modo store and forward cuando la cantidad de errores crece.

## Slide 36
2.5 LAN Switch. Clasificación por su capacidad.
Backbone.
Interconecta toda la red, el grupo de usuarios con el grupo de servidores.
Puertos de alta capacidad, redundancia en la alimentación de potencia.
Conecta a los switches intermedios.
Intermedio
Colecta el tráfico de todos los grupos de trabajo
Conecta con switches de grupos de trabajo y con el backbone
Grupos de trabajo.
Conecta con usuarios ya sea por puerto o a través de hubs y con los switchs intermedios.
Parámetros de desempeño:
Capacidad del Backplane en bits/s
Capacidad de transmisión de paquetes/s
Densidad de puertos
Tamaño de la tabla de direcciones (SAT)

## Slide 37
Token Ring (IEEE 802.5)
  Protocolo de acceso tipo raund robin, basado en el paso de un token.
  Desarrollada por IBM y ahora estándar IEEE 802.5.
  Interconexión en anillo pero topología física en estrella.
  Acceso “determinístico”, adecuado para cargas altas de tráfico.
  Soporta el uso de prioridades.
  Protocolo complejo y robusto. 19 tramas de control
  Desempeño deficiente para baja carga de tráfico.
Funcionamiento
  El token se encuentra circulando siempre en el anillo.
  Las estaciones que no desean transmitir simplemente repiten el token.
  La estación que desea transmitir debe esperar la llegada de un token libre, ponerlo en ocupado y transmitir su trama o tramas.
  La estación destino copia la trama y la retransmite.
  La estación fuente remueve la trama en su regresa y activa el token libre.
2.6 Token Ring y FDDI

## Slide 38
2.6 Token Ring
Ejemplo

## Slide 39
2.6 Token Ring
Formato de trama.
SD= Delimitador de inicio DA= Dirección destino FS= Estado de la trama
AC= Control de acceso SA= Dirección fuente
FC= Control de la trama ED= Delimitador de final
Token
Campo Control de acceso:
PPP= bits de prioridad
RRR= bits para reservación
T= bit de token libre/ocupado
M= bit para monitorear la trama
Delimitador final:
J, K= símbolos para transparencia
I= bit de trama intermedia
E= bit de error detectado
Estado de trama
A= bit de dirección reconocida
C= bit de trama copiada
-FC indica si la trama es de control o de datos.
-Campo FCS es un CRC de 32 bits.
-Se pueden establecer hasta 8 niveles de prioridad.
-No hay tamaño de trama mínimo.
-Tamaño máximo de trama depende del tiempo de rotación del token (10 msegs)
- 4,048 bytes en 4 Mbps y 18,000 a 16 Mbps.

## Slide 40
2.6 Token Ring
Mantenimiento del anillo
  Se elige a una estación monitora activa, las demás son monitoras pasivas.
Funciones del monitor
  Inicialización del anillo.
  Mantenimiento del token.
  Vigilar tramas no removidas.
  Inserción de bits de retardo para asegurar que quepa el token.
Topología en estrella

## Slide 41
2.6 Token Ring
MSAU o MAU .
  Unidad de acceso multiestación. Pueden ser pasivas (no se conectan a la toma de corriente) o activas.
  IBM8218 y 19.
  IBM 8228 MSAU pasivo con 8 puertos
Especificación de capa física.
  Medio de transmisión: STP (IBM tipo1 y 6), UTP y F.O.
  Código de línea: Manchester Diferencial
  Medio de transmisión
  STP UTP
  Tasa de datos 4 ó 16 Mbps 4
  Máximo número de repetidores 250 72
  Máxima longitud entre repetidores No especificada
Conectores.
  Conector de datos universal (UDC), DB9, RJ45 ó RJ11
Pin 1 - Rojo - Receive + Pin 5 - Negro - Transmit - Pin 6 - Verde - Receive - Pin 9 - Naranja - Transmit +
UDC
DB9

## Slide 42
2.6 Interfaz de datos distribuidos por fibra (FDDI)

## Slide 43
2.6 FDDI
Diferencias con IEEE 802.5.
  El token es absorbido en vez de modificarle un bit.
  El token es liberado al término de la transmisión de la trama (ETR)
  Topología en doble anillo para redundancia.
  Soporta diferentes tipo de tráfico.
  Tiene un módulo de software (SMT) para administrar cada estación.
Tipos de tráfico
Síncrono.- Siempre se transmite
Asíncrono.- Se transmite si hay capacidad dejada por el tráfico síncrono.
Asíncrono Restringido. Para transmisión continua
durante un periodo de tiempo.
Asíncrono no restringido: Igual que en token ring

## Slide 44
2.6 FDDI
Formato de trama
Token
Especificaciones de capa física.

## Slide 45
2.6 FDDI
Anillo Primario
Es por donde circulan los datos normalmente.
Anillo secundario.
Es el anillo de respaldo.
La circulación es en sentido
opuesto al anillo primario.
Falla
en el
cable
Falla
en una
estación

## Slide 46
2.6 FDDI

## Slide 47
2.6 FDDI
Estaciones y puertos
Puertos
en un DAS
Anillo de árboles

## Slide 48
Resumen de cables para LANs
Par trenzado sin blindaje (UTP). 100 ohms
Par trenzado con blindaje (STP). 150 ohms
Tipos 1, 2, 6, 8 y 9 para 16 MHz (token ring )
Tipos 1A, 2A, 6A y 9A para 100 MHz (FDDI)
Par trenzado apantallado (FTP o ScTP). 100 ohms
Equivalente a UTP 3, 4 y 5 con mejores características (Ethernet)
Cable Coaxial.
No balanceado. RG58A/U (10Base2) y RG8(10Base5).
Balanceado. Twinax (1000BaseCx)