## Slide 1
UNIDAD 3
REDES WAN
AGENDA:
Jerarquía de Transmisión Digital PDH
Técnicas de Conmutación. Conmutación de paquetes
Frame Relay
IP
Routers
TCP y UDP

## Slide 2
3.1 Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH)
PDH. Sistema de transmisión digital que utiliza TDM y sistema de sincronización distribuido.
Ofrecido por los carriers telefónicos para transportar información de los usuarios.
Tasa básica de canal de64 Kbps (Conocidos como E0 en fibra óptica y DS0 en par de cobre)
Trama básica de 2.048 Mbps (E1) , formada por 30 canales de 64 Kbps.
2.048 Mbps
8.448 Mbps
34.368 Mbps
139.265 Mbps
E2
E1
E3
E4
Mux TDM
Mux TDM
Mux TDM
Mux TDM
Sincronía
0
1
16
31
Señalización
125 us, 2.048 Mbps
Trama E1

## Slide 3
La operación interna de los nodos genera dos
técnicas de conmutación:
Conmutación de circuitos
Conmutación de paquetes
Elemento clave: Nodo de conmutación
Función clave: Enrutamiento
3.2 Técnicas de conmutación
Conmutación de circuitos
Servicio orientado a conexión. Establecimiento, transferencia y liberación.
Los recursos asignados por la red a cada circuito son dedicados.
Los nodos emplean técnicas TDM.
Los retardos de transferencia son fijos y muy pequeños.
La tasa de datos del transmisor y el receptor son fijos e iguales.
Ambos deben estar disponibles para la comunicación.
Ejemplos: red telefónica y los PBX.

## Slide 4
Los datos son transmitidos en forma de paquetes.
Los nodos funcionan en modo “almacena y retransmite” (store and forward)
Los recursos no se asignan de manera dedicada, si no que se comparten.
Los nodos operan con multiplexaje estadístico.
Soporta el uso de prioridades.
Los retardos de transferencia son grandes y variables.
3.2. Conmutación de paquetes
  ¿Cuál deber ser el tamaño de los paquetes.
  ¿Tamaño de paquete fijo o variable?
  Relación de la parte de control a la de datos (Overhead).
¿Para que tipos de datos
es adecuada cada técnica
de conmutación ?

## Slide 5
La conmutación de paquetes, puede implementarse de dos maneras:
Circuitos Virtuales
Datagramas.
Circuitos virtuales
Servicio orientado a conexión. Establecimiento, transferencia y liberación
Un identificador de circuito virtual (VC) es usado para guiar los paquetes.
Los paquetes llegan en secuencia ->facilidad para: Control de flujo y errores.
Adecuado para transferencias largas.
Dos posibilidades:
  Circuitos Virtuales conmutados (SVC)
  Circuitos virtuales permanentes (PVC)
Datagramas.
Servicio sin conexión. Transferencia.
Cada datagrama lleva la dirección destino.
La ruta seguida por cada datagrama es independiente de los demás.
Arribo fuera de secuencia.
Su mayor ventaja es su robustez ante la congestión en la red.
Adecuado para transferencias cortas.
3.2 Conmutación de paquetes. Circuitos Virtuales y Datagramas

## Slide 6
3.2 Conmutación de paquetes
Diagrama de tiempos

## Slide 7
3.2 Conmutación de paquetes. Transferencia de paquetes
Se establecen los circuitos virtuales
Los paquetes siguientes señalizan el identificador de circuito virtual
Los datagramas señalizan
la dirección del destino

## Slide 8
3.2 Conmutación de paquetes. Tabla comparativa
Circuitos Circuitos virtuales Datagramas
Recursos dedicados Recursos no dedicados Recursos no dedicados
Transmisión continua Store and forward Store and forward
La ruta es establecida Ruta establecida para Ruta establecida para
para toda la conversación toda la conversación cada paquete
Retardo de establecimiento Retardo de establecimiento Retardo de transmisión
pequeño y de transmisión
La congestión bloquea La congestión bloquea Aumenta el retardo
nuevas llamadas nuevas llamadas y de transmisión.
aumenta el retardo de tx
Usualmente no existe Conversión de velocidad Conversión de
conversión de velocidad velocidad
Ancho de banda de Ancho de banda de Ancho de banda de
transmisión fijo transmisión dinámico transmisión dinámico
Resumen de características de las técnicas de conmutación

## Slide 9
Es una interfaz de acceso (UNI) a una red de conmutación rápida de paquetes.
Emplea el concepto de circuitos virtuales.
Soporta PVCs actualmente y SVC en un futuro.
El multiplexado y conmutación de las conexiones lógicas se efectúa en la capa 2.
No hay control de flujo y de errores por cada enlace.
Se delega la recuperación de errores a los protocolos en las estaciones finales.
La eficiencia de transmisión se eleva en un orden de magnitud respecto a X.25.
Velocidades de acceso de hasta 2Mbps.
Diseñada para la transferencia de datos y adaptada puede transportar voz.
Pueden ser públicas o privadas.
Principales aplicaciones: Interconexión de LANs, SNA.
3.3 Frame Relay

## Slide 10
3.3 Frame Relay. Dispositivos de Acceso
FRAD (Frame Relay Access Device) . Para tráfico SNA.
Router Frame relay. Para tráfico de LANs.
VFRAD. Dispositivo de acceso frame relay con capacidad para voz

## Slide 11
3.3 Frame Relay. Estructura de Trama
DLCI.- Identificador de la conexión de enlace de datos (10 bits = 1024 Circuitos)
C/R- Bit de comando/respuesta (No usado)
EA- Bit de dirección extendida. Sirve para extender el campo de dirección.
FECN- Bit Notificación de congestión hacia delante. Es decir hacia el destino.
BECN- Bit de Notificación de congestión hacia atrás. Es decir hacia el transmisor. DE- Elegible para descartar. Activado por los nodos cuando hay mucho tráfico.
Números de DLCI
0 Control de la señalización
1-15 Reservado
16-1007 Para PVCs
1008-122 Grupos Multicast (Futuro)
1023 Administración Local de la Interface (LMI)

## Slide 12
3.3 Frame Relay. Concepto de DLCI.
Significado únicamente local. Es decir, puede repetirse en otro lado de la red.
Operación de los nodo:
Normal.
Conmutan los DLCIs
Verifican errores de
tramas para descartarlas
En presencia de congestión
Descartar las tramas que tienen el bit DE activado
Activar los bits FECN y BECN
(Actualmente: Pocos equipos de usuario responden a estos bits)

## Slide 13
3.3 Frame Relay. Congestión y parámetros de tráfico
En frame relay pública, el usuario tiene que señalizar para cada circuito virtual:
CIR. Tasa de información acordada. En bit/s
La red garantiza la entrega de este flujo de datos.
Bc .- Es el tamaño de la ráfaga de datos (en bits) que la red deja pasar sin alteración.
Be .- Es el tamaño de la ráfaga de datos (en bits) que la red deja pasar marcando las
tramas en el bit DE.De manera los nodos puedan descartarlas cuando haya
congestión.
Los nodos de acceso ubicados en la nube pública, miden los parámetros mencionados cada intervalo de tiempo Tc.
El valor de CIR puede ser cero
Pero no puede rebasar la velocidad
de acceso (64 kbps ó 2 Mbps).
Sobresuscripción. Es cua

## Slide 14
3.3 Frame Relay. Administración Local de la Interface (LMI)
Protocolo utilizado para monitorizar el enlace de acceso a la red. Tres variantes

## Slide 15
3.4 Protocolo de Internet. Arquitectura TCP/IP
ARP
RARP
BOOTP
ARP = Protocolo de resolución de direcciones
RARP = Protocolo de resolución de direcciones en reversa
BOOTP = Protocolo de arranque (Asignación de direcciones)

## Slide 16
Niveles de direccionamiento
Nombres de Host (vg. labna.itmerida.mx)
Direcciones lógicas o de software (v.g. IP)
Direcciones físicas o de hardware (MAC)
Una dirección IP para cada
interfaz (no para cada host)
Formato
Decimal con puntos
3.4 Protocolo de Internet. Direccionamiento

## Slide 17
Clases de direcciones IP
1.0.0.0 - 127.255.255.255
128.0.0.0 - 191.255.255.255
192.0.0.0 - 223.255.255.255
224.0.0.0 - 234.255.255.255
240.0.0.0 - 247.255.255.255
Rango de direcciones
Direcciones especiales:
Validez Dirección Significado
origen 0.0.0.0 Este host en esta red
origen ceros.hostid Host en esta red
Ambos 127.x.x.x Loopback (pruebas)
destino todos unos Difusión en esta red
destino Netid.unos Difusión en la red Netid
3.4 Protocolo de Internet. Direccionamiento

## Slide 18
Objetivos:
Facilitar la administración de redes grandes.
Usar las direcciones eficientemente.
Ser transparente a las redes externas.
Mejorar el desempeño de la red.
Máscara de subred
Número de 32 bits que permite extraer la dirección de subred, para el enrutamiento.
Transparencia
con subredes
3.4 Protocolo de Internet. Subredes

## Slide 19
Subred clase B con router
Con direcciones clase C
Ejemplos de subredes
Con direcciones clase B
158.108.15.255
158.108.16.255
3.4 Protocolo de Internet. Subredes

## Slide 20
Opera en modo sin conexión.
Sus paquetes se denominan datagramas IP
Entrega del mejor esfuerzo: no existe control de errores, ni de flujo.
Sus direcciones IP, definen una red virtual encima de diferentes. plataformas de hardware.
Funciones de direccionamiento, fragmentación, enrutamiento, etc.
Datagrama IP
3.4 Protocolo de Internet. Formato del datagrama

## Slide 21
Ver - Versión del protocolo IP ( actualmente versión 4)
Hlen - Longitud del encabezado (en múltiplos de 4 bytes)
  Si no hay opciones es de 20 bytes
TOS - Tipo de servicio: 3 bits indican la prioridad. 3 bits indican optimizar: el retardo, el throughput o la confiabilidad.
Longitud total del datagrama. Máximo 64 kbytes
TTL - Tiempo de vida del datagrama. Número de saltos máximo.
Protocolo - Protocolo al que se destinan los datos (6 = TCP, 17= UDP)
Header Checksum- Suma de verificación de la cabecera IP. ¿Por qué?
Source Address - Dirección IP de origen
Destination Address - Dirección IP de destino
Identificación, Flags y Frag. Offset - Para fragmentar y reensamblar un datagrama
Options + Padding - Para funciones opcionales, tales como:
  Registrar de ruta seguida, registrar hora, enrutamiento desde el origen
3.4 Protocolo de Internet. Formato del paquete

## Slide 22
La estación A desea transmitir un datagrama IP a la estación B
En cada salto las direcciones IP origen y destino no cambian
Solamente cambian las direcciones físicas
Dos tipos de entrega: directa e indirecta (a través de routers)
router
3.4 Protocolo de Internet. Transmisión a través de un router

## Slide 23
Enrutamiento es el proceso de escoger la ruta para los datagramas
El router (antes Gateway) opera en la capa de red con las direcciones IP
Cada enrutador contiene una tabla de enrutamiento con las redes que puede alcanzar y sus costos correspondientes
Vista de una tabla de enrutamiento
Cómo se crea la tabla de enrutamiento.
Manualmente se pueden crear ruta estáticas
  % route add 158.108.20.0 158.108.33.1
Dinámicamente: Usando un protocolo de enrutamiento (RIP, OSPF)
Redirección ICMP
3.4 Protocolo de Internet. Ruteo

## Slide 24
Rutea_IP_datagrama(datagrama, tabla ruteo)
De la dirección IP D del datagrama, extraer el prefijo de red N (o subred)
If N es una red directamente conectada entonces entrega directa
Else buscar una ruta exclusiva para D
Else buscar una ruta para N
Else enviar al router de default
Else declarar un error de ruteo
La tabla de enrutamiento puede consistir de:
Dirección IP destino
Dirección IP del siguiente salto
Interface de red a usar
Máscara de subred para esta interface
costo para llegar al destino
Tabla
ruteo
Actuali-
zación
Consulta
3.4 Protocolo de Internet. Ruteo

## Slide 25
Protocolos dinámicos:RIP 1, RIP 2, OSPF
RIP. Protocolo de información de enrutamiento.
Tipo vector de distancia
Costo: Número de saltos, Infinito = 16
Intercambio de tablas de enrutamiento cada 30 seg
El daemon Unix que lo ejecuta es routed
RIP 2 es una versión mejorada que soporta el uso de subredes
OSPF. Open Shortest Path First.
Tipo estado del enlace
Soporta balanceo de carga (rutas de igual costo)
Soporta subredes
Maneja autentificación
Daemon Unix: gated
3.4 Protocolo de Internet. Tipos de enrutamiento

## Slide 26
3.4 Protocolo de resolución de direcciones ARP y en reversa RARP
ARP.- Permite conocer la dirección MAC que corresponde a una dirección IP dada
RARP. Permite conocer la dirección IP correspondiente a una dirección MAC dada.
La entrega de los datagramas se hace conociendo las direcciones MAC.
Operación
El host X quiere resolver la dirección MAC de Z
X envía en modo broadcast un ARP request.
X recibe una trama unicast de Z .

## Slide 27
3.4 ARP y RARP
El protocolo ARP siempre se activa por default. Crea una tabla caché, que se puede
visualizar mediante el comando.
c:/ arp -a
158.108.33.5 at 0:0:e8:15:cc:c
158.108.33.2 at 2:60:8c:2e:b5:8b
Las entradas son borradas automáticamente si no son usadas
Características de RARP.
Para dispositivos sin disco duro por lo que no pueden almacenar sus direcciones IP.
Cuando se desea forzar un arranque con un servidor.
Se requiere instalar y configura un software RARP en un servidor.
Usa el mismo formato de trama que ARP.
Se emite un mensaje RARP request y se espera por un RARP reply
No puede operar a través de un enrutador.
BOOTP y DHCP son protocolos que sustituyen a RARP.

## Slide 28
3.4 Formato de trama ARP y RARP
Hardware type: Ethernet = 1, localtalk = 11
Protocol type: IP = 0x800
hlen y plen= longitud de las direcciones de hardware y de red
Operación ARP :
ARP request ARP reply
RARP request RARP reply

## Slide 29
3.4.Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP)
Reporta al nodo origen condiciones de error ocurridas en los routers o en el destino.
En algunos mensajes se incluye parte del datagrama que ocasionó el error.
Permite realizar algunos diagnósticos sobre la operación de la red. Aplicaciones: Ping y Traceroute.
No necesita configurarse.
Encapsulación de ICMP

## Slide 30
Mensajes ICMP
Destino (red, host o puerto ) inalcanzable.- No pudo entregarse el datagrama
Tiempo excedido.-contador ttl llegó a cero
Problema de parámetros.- Algún campo es invalido en el datagrama IP
Redirección.- Existe una mejor ruta para tal datagrama
Solicitud y respuesta de eco.- Para saber si una máquina está activa
Solicitud y respuesta de marca de tiempo.- Medir el retardo a algún host
Solicitud y respuesta de mascara de subred

## Slide 31
Herramienta de diagnóstico PING

## Slide 32
Objetivo: Encontrar la mejor trayectoria para cada par origen-destino
Las técnicas de enrutamiento pueden ser:
  Estáticas- Las rutas se calculan al iniciar la operación de la red.
  Dinámica.- Las rutas se actualizan en el tiempo.
En las redes de circuitos virtuales (F. Relay) la ruta se determina al inicio de la conexión.
En las redes de datagramas (IP) las rutas se determinan por datagrama.
Algoritmos de costo mínimo
Costo: Número de saltos, capacidad del enlace, longitud de la cola, etc
Costo total = suma de costos en cada enlace.
Ejemplos de algoritmos: Dijkstra, Bellman-Ford, etc.
3.5 Enrutamiento.

## Slide 33
Cada nodo mantiene dos vectores:
Enrutamiento por Vector de distancia (Bellman-Ford)
Funcionamiento:
1. Periódicamente cada nodo intercambia sus vectores con todos sus vecinos
2. El nodo i actualiza su vector de costos como sigue:
En donde:
Di = Vector de costos (distancias) para el nodo i.
Dij= Costo mínimo del nodo i al nodo j.
Si = Vector indicador de nodo siguiente para el nodo i
sij= El nodo siguiente a visitar para llegar al nodo j.
N= Número de nodos en la red
En donde:
dij= Costo del enlace i-k.
A = conjunto de nodos vecinos al nodo i
k = es el nodo seleccionado para llegar a alcanzar j
Métricas de costo típicas: número de saltos y retardo:

## Slide 34
Ejemplo: Nodo 1
3.5 Enrutamiento por Vector de distancia (Bellman-Ford)
Dest. D1 S1
1 0 -
2 2 2
3 5 3
4 1 4
5 6 3
6 8 3
D2
2
0
3
2
3
5
D3
3
3
0
2
1
3
D4
1
2
2
0
1
3
D1 S1
0 -
2 2
3 4
1 4
2 4
4 4
Antes
Después
Vectores recibidos
Problema de conteo al infinito:
A B C D E
inf inf inf inf Inicialmente
1 inf inf inf 1er intercambio
1 2 inf inf 2o. intercambio
1 2 3 inf 3er intercambio
1 2 3 4 4o. intercambio
A B C D E
1 2 3 4 Inicialmente
3 2 3 4 1er intercambio
3 4 3 4 2o. intercambio
5 4 5 4 3er. intercambio
5 6 5 6 4o. intercambio
Desventajas?

## Slide 35
Creado para cubrir las deficiencias del algoritmo de vector de distancia
Cada nodo debe:
Crear una tabla con el costo de los enlaces a sus vecinos.
Enviar periódicamente dicha tabla a todos los nodos de la red
Calcula las trayectorias de costo mínimo con la información recibida.
:Ventajas:
Tamaño de las tablas casi independiente del número de nodos en la red.
Converge más rápido que el de vector de distancia.
Permite manejar más de una trayectoria óptima
3.5 Enrutamiento por Estado del enlace

## Slide 36
3.6 TCP y UDP. Protocolos de la capa de transporte
Funciones:
Proporcionar una transferencia confiable de extremo a extremo, independiente del número y de la tecnología de las redes intermedias.
Recibir los datos de la capa de red y pasarlos a la aplicación correspondiente usando el concepto de puertos.
Protocolos de transporte en la arquitectura TCP/IP
TCP Protocolo de control de transmisiones
UDP Protocolo de datagrama de usuario
Puertos
Direcciones de la capa de transporte para identificar
a las distintas aplicaciones
La asociación: dirección_IP.Puerto (conocida como
socket ) identifica a la aplicación en toda la red.
Los puertos se aplican tanto para TCP como UDP.

## Slide 37
Asignación de puertos:
0 no usado 256-1023 para uso reservado
1-255 servicios well-known 1024-65535 para el usuario.
Una comunicación aplicación-aplicación se identifica mediante:
{ dirección_IP.puerto (origen) , dirección_IP.puerto (destino) } protocolo
(TCP ó UDP)
3.6 TCP y UDP. Protocolos de la capa de transporte

## Slide 38
Características:
Protocolo orientado a conexión, por lo que provee un servicio confiable : control de flujo, errores, secuenciamiento.
Funciones para la prevención y control de la congestión.
Los datos se transfieren como un flujo de octetos full-dúplex (similar a la escritura en archivos).
Protocoles de aplicación que usan TCP: HTTP, FTP, SMTP, etc
Cabecera TCP
3.6 Protocolo de control de transmisiones (TCP)

## Slide 39
Puerto origen y destino - 16 bits
Número de secuencia y reconocimientos de los segmentos. Para las funciones de control de flujo y errores.
Data offs- Indica en donde empiezan los datos, en múltiplos de 32 bits.
resv= reservado (no usado)
Flags (Banderas)
  URG . El segmento contiene datos urgentes.
  ACK . Trama de reconocimiento
  PSH . (Push) Pasar los datos al usuario sin esperar que se llene el buffer.
  RST - Reiniciar la conexión ( contadores a cero)
  SYN - Segmento para el establecimiento de la conexión
  FIN - Segmento para la terminación de la conexión
Window- Indica al transmisor, la cantidad de buffer disponible.
Checksum- Suma de comprobación de errores, incluyendo un subencabezado con las direcciones IP.
Apuntador Urgente - Indica en donde empiezan los datos urgentes
Opciones- Varias, vg.: tamaño máximo del segmento (MSS).
3.6 Protocolo de control de transmisiones (TCP)

## Slide 40
Establecimiento - Usa un procedimiento de 3 intercambios de mensajes (three way handshake) para mayor confiabilidad.
Liberación
3.6 TCP. Establecimiento y liberación de la conexión

## Slide 41
Características
Protocolo sin conexión, por lo tanto provee un servicio no confiable.
Su principal función es proveer la identificación de las aplicaciones (multiplexaje) a través de los puertos.
Los puertos UDP son distintos a los puertos TCP aunque tengan el mismo número.
Protocolos Aplicaciones que usan UDP: TFTP, DNS, RPC, NFS, SNMP.
3.6 UDP. Protocolo de datagrama de usuario

## Slide 42
3.6 Puertos comunes en TCP y UDP
TCP
UDP